|  | Общество с ограниченной ответственностью «Пятигорский земельный комитет» (ООО «Земком») |  |
| --- | --- | --- |
| Реестровый номер в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Южного округа (АПЮО) 465 от 21.12.2020г. |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| подготовленный с целью образования земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 26:34:000000:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Заказчик | Товарищество собственников недвижимости Некоммерческое корпоративное дачное объединение «ВЕТЕРАН-1» |
| Директор ООО «Земком» | Новикова И.А. |
| г. Пятигорск 2023г. |

Оглавление

1. Общие положения	3

1.1 Введение	3

1.2 Цель разработки проекта межевания	3

1.3 Опорно-межевая сеть на территории проектирования	3

1.4 Рекомендации по порядку установления границ на местности	4

1.5 Структура территории, образуемая в результате разработки проекта межевания	4

1.6 Соответствие документации по планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации	4

2 Основные проектные решения	7

2.1 Анализ существующего положения	7

2.2 Проектные решения	7

2.3 Выводы	8

2.4 Основные показатели по проекту межевания	8

2.5 Координаты поворотных точек, длин линий и дирекционных углов формируемых земельных участков.	17

# 1. Общие положения

## 1.1 Введение

Проект межевания территории, подготовленный с целью образования земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 26:34:000000:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, предоставленного под огородное товарищество «Ветеран» выполнен на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Постановление администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 05.05.2023г. № 420 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края»;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.09.2022г. № КУВИ-001/2022-159774552;

Графическая часть выполнена в системе координат МСК-26 от СК-95.

## 1.2 Цель разработки проекта межевания

Задачей подготовки проекта межевания является анализ территории и образование земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 26:34:000000:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, предоставленного под огородное товарищество «Ветеран».

## 1.3 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования действует система координат – МСК-26 от СК-95. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## 1.4 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

## 1.5 Структура территории, образуемая в результате разработки проекта межевания

Данным проектом межевания предусматривается образование земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 26:34:000000:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, предоставленного под огородное товарищество «Ветеран».

Административно проектируемые земельные участки располагаются в городе Кисловодске Ставропольского края.

Категория земель: земли населенных пунктов.

## 1.6 Соответствие документации по планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Таблица соответствия части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

| наименование проверяемых показателей документации по планировке территории | обоснование | устанавливаемое значение |
| --- | --- | --- |
| осуществляется на основании документов территориального планирования | учтены положения по территориальному планированию генерального плана в части размещения объектов местного значения поселения | СООТВЕТСТВУЕТ |
| осуществляется на основании правил землепользования и застройки | учтены градостроительные регламенты, установленные для территориальных зон | СООТВЕТСТВУЕТ |
| осуществляется на основании лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории | учтен лесохозяйственный регламент, положение об особо охраняемой природной территории | СООТВЕТСТВУЕТ |
| в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры | соответствующими программами не планируется размещение объектов местного значения | СООТВЕТСТВУЕТ |
| в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | нормативы учтены | СООТВЕТСТВУЕТ |
| в соответствии комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нормативы, отраженные в комплексных схемах организации дорожного движения, требованиях по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", учтены | СООТВЕТСТВУЕТ |
| в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил | при подготовке документация по планировки территории учитывались требования технических регламентов, сводов правил: «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | СООТВЕТСТВУЕТ |
| с учетом материалов и результатов инженерных изысканий | документация по планировки территории разработана на основании инженерных изысканий, масштаб 1:500, система координат – МСК-26 от СК-95, система высот – Балтийская, сплошные горизонтали проведены через 0,5 м, с нанесением подземных инженерных сетей на съемку | СООТВЕТСТВУЕТ |
| с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия | в связи с отсутствием объектов культурного наследия, территорий выявленных объектов культурного наследия учитывать границы территорий не требуется | СООТВЕТСТВУЕТ |
| с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий | границы зон с особыми условиями использования территории учтены | СООТВЕТСТВУЕТ |

# 2 Основные проектные решения

## 2.1 Анализ существующего положения

Территория, в отношении которой проводятся работы по подготовке проекта межевания, расположена в юго-западной части города в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки.

Территория межевания ограничена:

- с севера – территорией садоводческого товарищества «Сосновый бор-2»;

- с юго-востока – улице Березовой;

- с юго- запада – городской лесопарковой территорией.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 14.7га.

Территория межевания расположена в границах кадастровых кварталов 26:34:060401, 26:34:060402, 26:34:060403, 26:34:060404, 26:34:060405, 26:34:060406, 26:34:060407, 26:34:060408, 26:34:060409, 26:34:060410.

Сведения о существующих учтенных и ранее учтенных земельных участках отражены в Графической части проекта межевания территории.

## 2.2 Проектные решения

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта межевания застроенной территории осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам с целью осуществления садоводческой деятельности.

Проект межевания территории выполнен в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Кисловодска, утвержденными Постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 05.05.2023г. № 420, в редакции, действующей на момент подготовки проекта межевания, а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Проектом предлагается образование земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 26:34:000000:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, предоставленного под огородное товарищество «Ветеран».

Граница образуемых земельных участков устанавливаются по границам, указанным в проекте планировки территории.

## 2.3 Выводы

Результатом выполнения проекта межевания территории, ограниченной территорией садоводческого товарищества «Сосновый бор-2», улицей Березовой, городской лесопарковой территорией, является образование земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 26:34:000000:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, предоставленного под огородное товарищество «Ветеран».

Сведения о вновь образуемых земельных участках отражены в Графической части проекта межевания территории.

## 2.4 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию предполагаемых к размещению объектов в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Таблица 1. Основные показатели земельных участков.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образованных участков | 312 |
| 2 | Площадь земельных участков | Земельный участок 1 – 400 м2 Земельный участок 2 – 400 м2 Земельный участок 3 – 400 м2 Земельный участок 4 – 400 м2 Земельный участок 5 – 400 м2 Земельный участок 6 – 400 м2 Земельный участок 7 – 400 м2 Земельный участок 8 – 400 м2 Земельный участок 9 – 400 м2 Земельный участок 10 – 400 м2 Земельный участок 11 – 400 м2 Земельный участок 12 – 400 м2 Земельный участок 13 – 400 м2 Земельный участок 14 – 400 м2 Земельный участок 15 – 400 м2 Земельный участок 16 – 400 м2 Земельный участок 17 – 400 м2 Земельный участок 18 – 400 м2 Земельный участок 19 – 400 м2 Земельный участок 20 – 400 м2 Земельный участок 21 – 400 м2 Земельный участок 22 – 400 м2 Земельный участок 23 – 400 м2 Земельный участок 24 – 400 м2 Земельный участок 25 – 400 м2 Земельный участок 26 – 400 м2 Земельный участок 27 – 400 м2 Земельный участок 28 – 400 м2 Земельный участок 29 – 400 м2 Земельный участок 30 – 400 м2 Земельный участок 31 – 400 м2 Земельный участок 32 – 400 м2 Земельный участок 33 – 500 м2 Земельный участок 34 – 500 м2 Земельный участок 35 – 500 м2 Земельный участок 36 – 550 м2 Земельный участок 37 – 500 м2 Земельный участок 38 – 600 м2 Земельный участок 39 – 600 м2 Земельный участок 40 – 400 м2 Земельный участок 41 – 400 м2 Земельный участок 42 – 400 м2 Земельный участок 43 – 400 м2 Земельный участок 44 – 400 м2 Земельный участок 45 – 400 м2 Земельный участок 46 – 400 м2 Земельный участок 47 – 400 м2 Земельный участок 48 – 400 м2 Земельный участок 49 – 400 м2 Земельный участок 50 – 400 м2 Земельный участок 51 – 400 м2 Земельный участок 52 – 400 м2 Земельный участок 53 – 400 м2 Земельный участок 54 – 400 м2 Земельный участок 55 – 400 м2 Земельный участок 56 – 400 м2 Земельный участок 57 – 400 м2 Земельный участок 58 – 400 м2 Земельный участок 59 – 400 м2 Земельный участок 60 – 400 м2 Земельный участок 61 – 400 м2 Земельный участок 62 – 400 м2 Земельный участок 63 – 400 м2 Земельный участок 64 – 400 м2 Земельный участок 65 – 400 м2 Земельный участок 66 – 400 м2 Земельный участок 67 – 400 м2 Земельный участок 68 – 408 м2 Земельный участок 69 – 400 м2 Земельный участок 70 – 400 м2 Земельный участок 71 – 400 м2 Земельный участок 72 – 400 м2 Земельный участок 73 – 400 м2 Земельный участок 74 – 400 м2 Земельный участок 75 – 400 м2 Земельный участок 76 – 400 м2 Земельный участок 77 – 400 м2 Земельный участок 78 – 400 м2 Земельный участок 79 – 400 м2 Земельный участок 80 – 400 м2 Земельный участок 81 – 400 м2 Земельный участок 82 – 400 м2 Земельный участок 83 – 400 м2 Земельный участок 84 – 400 м2 Земельный участок 85 – 400 м2 Земельный участок 86 – 400 м2 Земельный участок 87 – 400 м2 Земельный участок 88 – 400 м2 Земельный участок 89 – 400 м2 Земельный участок 90 – 400 м2 Земельный участок 91 – 414 м2 Земельный участок 92 – 400 м2 Земельный участок 93 – 400 м2 Земельный участок 94 – 400 м2 Земельный участок 95 – 400 м2 Земельный участок 96 – 400 м2 Земельный участок 97 – 400 м2 Земельный участок 98 – 400 м2 Земельный участок 99 – 400 м2 Земельный участок 100 – 400 м2 Земельный участок 101 – 400 м2 Земельный участок 102 – 400 м2 Земельный участок 103 – 400 м2 Земельный участок 104 – 400 м2 Земельный участок 105 – 400 м2 Земельный участок 106 – 400 м2 Земельный участок 107 – 400 м2 Земельный участок 108 – 400 м2 Земельный участок 109 – 400 м2 Земельный участок 110 – 400 м2 Земельный участок 111 – 465 м2 Земельный участок 112 – 400 м2 Земельный участок 113 – 545 м2 Земельный участок 114 – 400 м2 Земельный участок 115 – 400 м2 Земельный участок 116 – 400 м2 Земельный участок 117 – 400 м2 Земельный участок 118 – 400 м2 Земельный участок 119 – 400 м2 Земельный участок 120 – 400 м2 Земельный участок 121 – 400 м2 Земельный участок 122 – 400 м2 Земельный участок 123 – 400 м2 Земельный участок 124 – 400 м2 Земельный участок 125 – 457 м2 Земельный участок 126 – 400 м2 Земельный участок 127 – 400 м2 Земельный участок 128 – 421 м2 Земельный участок 129 – 416 м2 Земельный участок 130 – 400 м2 Земельный участок 131 – 407 м2 Земельный участок 132 – 400 м2 Земельный участок 133 – 400 м2 Земельный участок 134 – 400 м2 Земельный участок 135 – 400 м2 Земельный участок 136 – 400 м2 Земельный участок 137 – 400 м2 Земельный участок 138 – 400 м2 Земельный участок 139 – 400 м2 Земельный участок 140 – 400 м2 Земельный участок 141 – 400 м2 Земельный участок 142 – 400 м2 Земельный участок 143 – 400 м2 Земельный участок 144 – 479 м2 Земельный участок 145 – 415 м2 Земельный участок 146 – 400 м2 Земельный участок 147 – 400 м2 Земельный участок 148 – 563 м2 Земельный участок 149 – 490 м2 Земельный участок 150 – 417 м2 Земельный участок 151 – 426 м2 Земельный участок 152 – 600 м2 Земельный участок 153 – 531 м2 Земельный участок 154 – 400 м2 Земельный участок 155 – 541 м2 Земельный участок 156 – 536 м2 Земельный участок 157 – 600 м2 Земельный участок 158 – 600 м2 Земельный участок 159 – 571 м2 Земельный участок 160 – 433 м2 Земельный участок 161 – 503 м2 Земельный участок 162 – 450 м2 Земельный участок 163 – 433 м2 Земельный участок 164 – 570 м2 Земельный участок 165 – 400 м2 Земельный участок 166 – 400 м2 Земельный участок 167 – 400 м2 Земельный участок 168 – 400 м2 Земельный участок 169 – 400 м2 Земельный участок 170 – 400 м2 Земельный участок 171 – 400 м2 Земельный участок 172 – 400 м2 Земельный участок 173 – 400 м2 Земельный участок 174 – 600 м2 Земельный участок 175 – 598 м2 Земельный участок 176 – 504 м2 Земельный участок 177 – 472 м2 Земельный участок 178 – 600 м2 Земельный участок 179 – 570 м2 Земельный участок 180 – 547 м2 Земельный участок 181 – 583 м2 Земельный участок 182 – 591 м2 Земельный участок 183 – 591 м2 Земельный участок 184 – 586 м2 Земельный участок 185 – 582 м2 Земельный участок 186 – 583 м2 Земельный участок 187 – 582 м2 Земельный участок 188 – 596 м2 Земельный участок 189 – 600 м2 Земельный участок 190 – 600 м2 Земельный участок 191 – 527 м2 Земельный участок 192 – 414 м2 Земельный участок 193 – 423 м2 Земельный участок 194 – 600 м2 Земельный участок 195 – 600 м2 Земельный участок 196 – 478 м2 Земельный участок 197 – 400 м2 Земельный участок 198 – 400 м2 Земельный участок 199 – 400 м2 Земельный участок 200 – 400 м2 Земельный участок 201 – 400 м2 Земельный участок 202 – 400 м2 Земельный участок 203 – 400 м2 Земельный участок 204 – 400 м2 Земельный участок 205 – 400 м2 Земельный участок 206 – 400 м2 Земельный участок 207 – 400 м2 Земельный участок 208 – 400 м2 Земельный участок 209 – 400 м2 Земельный участок 210 – 400 м2 Земельный участок 211 – 583 м2 Земельный участок 212 – 460 м2 Земельный участок 213 – 400 м2 Земельный участок 214 – 400 м2 Земельный участок 215 – 400 м2 Земельный участок 216 – 400 м2 Земельный участок 217 – 400 м2 Земельный участок 218 – 400 м2 Земельный участок 219 – 400 м2 Земельный участок 220 – 400 м2 Земельный участок 221 – 400 м2 Земельный участок 222 – 400 м2 Земельный участок 223 – 400 м2 Земельный участок 224 – 400 м2 Земельный участок 225 – 400 м2 Земельный участок 226 – 400 м2 Земельный участок 227 – 400 м2 Земельный участок 228 – 400 м2 Земельный участок 229 – 400 м2 Земельный участок 230 – 400 м2 Земельный участок 231 – 400 м2 Земельный участок 232 – 400 м2 Земельный участок 233 – 400 м2 Земельный участок 234 – 400 м2 Земельный участок 235 – 400 м2 Земельный участок 236 – 400 м2 Земельный участок 237 – 400 м2 Земельный участок 238 – 400 м2 Земельный участок 239 – 400 м2 Земельный участок 240 – 400 м2 Земельный участок 241 – 400 м2 Земельный участок 242 – 400 м2 Земельный участок 243 – 400 м2 Земельный участок 244 – 400 м2 Земельный участок 245 – 400 м2 Земельный участок 246 – 400 м2 Земельный участок 247 – 400 м2 Земельный участок 248 – 400 м2 Земельный участок 249 – 400 м2 Земельный участок 250 – 400 м2 Земельный участок 251 – 400 м2 Земельный участок 252 – 400 м2 Земельный участок 253 – 400 м2 Земельный участок 254 – 400 м2 Земельный участок 255 – 477 м2 Земельный участок 256 – 511 м2 Земельный участок 257 – 549 м2 Земельный участок 258 – 407 м2 Земельный участок 259 – 428 м2 Земельный участок 260 – 412 м2 Земельный участок 261 – 400 м2 Земельный участок 262 – 400 м2 Земельный участок 263 – 425 м2 Земельный участок 264 – 415 м2 Земельный участок 265 – 401 м2 Земельный участок 266 – 401 м2 Земельный участок 267 – 400 м2 Земельный участок 268 – 400 м2 Земельный участок 269 – 442 м2 Земельный участок 270 – 453 м2 Земельный участок 271 – 435 м2 Земельный участок 272 – 429 м2 Земельный участок 273 – 431 м2 Земельный участок 274 – 438 м2 Земельный участок 275 – 459 м2 Земельный участок 276 – 463 м2 Земельный участок 277 – 467 м2 Земельный участок 278 – 459 м2 Земельный участок 279 – 447 м2 Земельный участок 280 – 435 м2 Земельный участок 281 – 425 м2 Земельный участок 282 – 419 м2 Земельный участок 283 – 414 м2 Земельный участок 284 – 411 м2 Земельный участок 285 – 408 м2 Земельный участок 286 – 405 м2 Земельный участок 287 – 402 м2 Земельный участок 288 – 415 м2 Земельный участок 289 – 447 м2 Земельный участок 290 – 459 м2 Земельный участок 291 – 465 м2 Земельный участок 292 – 463 м2 Земельный участок 293 – 455 м2 Земельный участок 294 – 453 м2 Земельный участок 295 – 457 м2 Земельный участок 296 – 445 м2 Земельный участок 297 – 400 м2 Земельный участок 298 – 401 м2 Земельный участок 299 – 400 м2 Земельный участок 300 – 400 м2 Земельный участок 301 – 403 м2 Земельный участок 302 – 410 м2 Земельный участок 303 – 400 м2 Земельный участок 304 – 402 м2 Земельный участок 305 – 442 м2 Земельный участок 306 – 430 м2 Земельный участок 307 – 406 м2 Земельный участок 308 – 507 м2 Земельный участок 309 – 754 м2 Земельный участок 310 – 1462 м2 Земельный участок 311 – 262 м2 Земельный участок 312 – 813 м2 |
| 3 | Местоположение земельных участков | Ставропольский край, г. Кисловодск |
| 4 | Кадастровые кварталы, в границах которых располагаются образуемые земельные участки | 26:34:060401, 26:34:060402, 26:34:060403, 26:34:060404, 26:34:060405, 26:34:060406, 26:34:060407, 26:34:060408, 26:34:060409, 26:34:060410 |
| 5 | Способ образования земельных участков | Образование земельных участков осуществляется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 26:34:000000:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| 6 | Вид разрешенного использования | Земельные участки 1-308 Ведение огородничества (код 13.1) Земельные участки 309-312 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |
| 7 | Территориальная зона, в границах которой располагаются образуемые земельные участки | «Ж-1» Индивидуальной жилой застройки |
| 8 | Наличие зон с особыми условиями использования земельных участков | 2-ой округ санитарной охраны г. Кисловодска (26:34-6.16) (полностью) Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ КТП-110 – КТП-157– КТП-182-ТП-209, КТП № 110 Нарзанокачка на р. Березовка (26:29-6.1758) (частично) |
| 9 | Категория земель | Земли населенных пунктов |

## 2.5 Координаты поворотных точек, длин линий и дирекционных углов формируемых земельных участков.

Таблица 2. Координаты поворотных точек, длин линий и дирекционных углов формируемых земельных участков.

Участок №   1

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     60 |  348179.72| 1375051.18|

|     61 |  348188.25| 1375062.63|

|     62 |  348165.97| 1375080.08|

|     63 |  348157.99| 1375068.14|

|     64 |  348176.75| 1375053.45|

|     60 |  348179.72| 1375051.18|

|--------------------------------|

Участок №   2

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     61 |  348188.25| 1375062.63|

|     65 |  348196.78| 1375074.09|

|     66 |  348174.72| 1375091.12|

|     67 |  348167.61| 1375082.54|

|     62 |  348165.97| 1375080.08|

|     61 |  348188.25| 1375062.63|

|--------------------------------|

Участок №   3

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     65 |  348196.78| 1375074.09|

|     68 |  348205.31| 1375085.55|

|     69 |  348183.53| 1375102.78|

|     70 |  348178.82| 1375096.08|

|     66 |  348174.72| 1375091.12|

|     65 |  348196.78| 1375074.09|

|--------------------------------|

Участок №   4

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     68 |  348205.31| 1375085.55|

|     71 |  348213.83| 1375097.00|

|     72 |  348191.79| 1375114.55|

|     69 |  348183.53| 1375102.78|

|     68 |  348205.31| 1375085.55|

|--------------------------------|

Участок №   5

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|      2 |  348190.63| 1375042.34|

|      3 |  348207.80| 1375065.40|

|     65 |  348196.78| 1375074.09|

|     61 |  348188.25| 1375062.63|

|     60 |  348179.72| 1375051.18|

|     73 |  348187.37| 1375045.32|

|      2 |  348190.63| 1375042.34|

|--------------------------------|

Участок №   6

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|      1 |  348195.55| 1375037.82|

|      2 |  348190.63| 1375042.34|

|      3 |  348207.80| 1375065.40|

|      4 |  348218.45| 1375056.39|

|      5 |  348201.64| 1375033.82|

|      1 |  348195.55| 1375037.82|

|--------------------------------|

Участок №   7

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|      6 |  348206.04| 1375030.92|

|      5 |  348201.64| 1375033.82|

|      4 |  348218.45| 1375056.39|

|      7 |  348230.09| 1375048.44|

|      8 |  348212.70| 1375025.08|

|      6 |  348206.04| 1375030.92|

|--------------------------------|

Участок №   8

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|      9 |  348214.18| 1375023.78|

|      8 |  348212.70| 1375025.08|

|      7 |  348230.09| 1375048.44|

|     10 |  348239.94| 1375038.39|

|     11 |  348222.92| 1375015.53|

|      9 |  348214.18| 1375023.78|

|--------------------------------|

Участок №   9

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     12 |  348224.19| 1375014.32|

|     11 |  348222.92| 1375015.53|

|     10 |  348239.94| 1375038.39|

|     13 |  348251.17| 1375030.54|

|     14 |  348233.40| 1375006.68|

|     15 |  348232.33| 1375007.46|

|     12 |  348224.19| 1375014.32|

|--------------------------------|

Участок №  10

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     14 |  348233.40| 1375006.68|

|     13 |  348251.17| 1375030.54|

|     16 |  348261.51| 1375021.43|

|     17 |  348244.49| 1374998.57|

|     14 |  348233.40| 1375006.68|

|--------------------------------|

Участок №  11

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     17 |  348244.49| 1374998.57|

|     16 |  348261.51| 1375021.43|

|     18 |  348273.12| 1375013.81|

|     19 |  348255.68| 1374990.39|

|     17 |  348244.49| 1374998.57|

|--------------------------------|

Участок №  12

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     20 |  348256.72| 1374989.87|

|     21 |  348255.74| 1374990.34|

|     19 |  348255.68| 1374990.39|

|     18 |  348273.12| 1375013.81|

|     22 |  348284.75| 1375005.38|

|     23 |  348268.92| 1374984.13|

|     24 |  348266.79| 1374985.15|

|     20 |  348256.72| 1374989.87|

|--------------------------------|

Участок №  13

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     23 |  348268.92| 1374984.13|

|     22 |  348284.75| 1375005.38|

|     25 |  348285.67| 1375006.61|

|     26 |  348297.69| 1374997.04|

|     27 |  348283.72| 1374978.33|

|     28 |  348277.07| 1374980.20|

|     23 |  348268.92| 1374984.13|

|--------------------------------|

Участок №  14

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     27 |  348283.72| 1374978.33|

|     26 |  348297.69| 1374997.04|

|     29 |  348299.91| 1375000.01|

|     30 |  348313.86| 1374988.91|

|     31 |  348303.21| 1374974.95|

|     32 |  348289.62| 1374976.84|

|     33 |  348288.48| 1374976.99|

|     27 |  348283.72| 1374978.33|

|--------------------------------|

Участок №  15

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     31 |  348303.21| 1374974.95|

|     30 |  348313.86| 1374988.91|

|     34 |  348317.32| 1374993.45|

|     35 |  348336.04| 1374978.56|

|     36 |  348329.10| 1374969.91|

|     37 |  348313.95| 1374973.47|

|     38 |  348309.42| 1374974.08|

|     31 |  348303.21| 1374974.95|

|--------------------------------|

Участок №  16

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|      3 |  348207.80| 1375065.40|

|     59 |  348224.82| 1375088.27|

|     71 |  348213.83| 1375097.00|

|     68 |  348205.31| 1375085.55|

|     65 |  348196.78| 1375074.09|

|      3 |  348207.80| 1375065.40|

|--------------------------------|

Участок №  17

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|      4 |  348218.45| 1375056.39|

|     58 |  348235.72| 1375079.59|

|     59 |  348224.82| 1375088.27|

|      3 |  348207.80| 1375065.40|

|      4 |  348218.45| 1375056.39|

|--------------------------------|

Участок №  18

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|      7 |  348230.09| 1375048.44|

|     57 |  348246.75| 1375070.82|

|     58 |  348235.72| 1375079.59|

|      4 |  348218.45| 1375056.39|

|      7 |  348230.09| 1375048.44|

|--------------------------------|

Участок №  19

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     10 |  348239.94| 1375038.39|

|     56 |  348257.63| 1375062.16|

|     57 |  348246.75| 1375070.82|

|      7 |  348230.09| 1375048.44|

|     10 |  348239.94| 1375038.39|

|--------------------------------|

Участок №  20

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     13 |  348251.17| 1375030.54|

|     55 |  348268.35| 1375053.62|

|     56 |  348257.63| 1375062.16|

|     10 |  348239.94| 1375038.39|

|     13 |  348251.17| 1375030.54|

|--------------------------------|

Участок №  21

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     16 |  348261.51| 1375021.43|

|     54 |  348279.11| 1375045.06|

|     55 |  348268.35| 1375053.62|

|     13 |  348251.17| 1375030.54|

|     16 |  348261.51| 1375021.43|

|--------------------------------|

Участок №  22

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     18 |  348273.12| 1375013.81|

|     53 |  348289.96| 1375036.42|

|     54 |  348279.11| 1375045.06|

|     16 |  348261.51| 1375021.43|

|     18 |  348273.12| 1375013.81|

|--------------------------------|

Участок №  23

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     22 |  348284.75| 1375005.38|

|     25 |  348285.67| 1375006.61|

|     52 |  348301.20| 1375027.48|

|     53 |  348289.96| 1375036.42|

|     18 |  348273.12| 1375013.81|

|     22 |  348284.75| 1375005.38|

|--------------------------------|

Участок №  24

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     26 |  348297.69| 1374997.04|

|     29 |  348299.91| 1375000.01|

|     51 |  348313.26| 1375017.88|

|     52 |  348301.20| 1375027.48|

|     25 |  348285.67| 1375006.61|

|     26 |  348297.69| 1374997.04|

|--------------------------------|

Участок №  25

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     30 |  348313.86| 1374988.91|

|     34 |  348317.32| 1374993.45|

|     50 |  348327.38| 1375006.64|

|     51 |  348313.26| 1375017.88|

|     29 |  348299.91| 1375000.01|

|     30 |  348313.86| 1374988.91|

|--------------------------------|

Участок №  26

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     35 |  348336.04| 1374978.56|

|     41 |  348346.42| 1374991.49|

|     49 |  348339.43| 1374997.05|

|     50 |  348327.38| 1375006.64|

|     34 |  348317.32| 1374993.45|

|     35 |  348336.04| 1374978.56|

|--------------------------------|

Участок №  27

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     39 |  348347.57| 1374965.57|

|     40 |  348359.49| 1374981.09|

|     41 |  348346.42| 1374991.49|

|     35 |  348336.04| 1374978.56|

|     36 |  348329.10| 1374969.91|

|     39 |  348347.57| 1374965.57|

|--------------------------------|

Участок №  28

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     42 |  348389.43| 1374957.26|

|     40 |  348359.49| 1374981.09|

|     39 |  348347.57| 1374965.57|

|     43 |  348358.08| 1374963.10|

|     44 |  348361.68| 1374962.26|

|     45 |  348375.25| 1374959.07|

|     46 |  348380.47| 1374957.82|

|     47 |  348386.42| 1374957.29|

|     48 |  348387.53| 1374957.20|

|     42 |  348389.43| 1374957.26|

|--------------------------------|

Участок №  29

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     74 |  348215.91| 1375100.46|

|     75 |  348224.86| 1375112.48|

|     76 |  348204.73| 1375128.42|

|     77 |  348201.97| 1375125.67|

|     78 |  348195.66| 1375119.37|

|     79 |  348195.07| 1375118.73|

|     80 |  348194.19| 1375117.75|

|     74 |  348215.91| 1375100.46|

|--------------------------------|

Участок №  30

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     75 |  348224.86| 1375112.48|

|     81 |  348234.18| 1375125.01|

|     82 |  348213.84| 1375141.06|

|     83 |  348213.66| 1375140.80|

|     84 |  348205.83| 1375129.53|

|     76 |  348204.73| 1375128.42|

|     75 |  348224.86| 1375112.48|

|--------------------------------|

Участок №  31

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     81 |  348234.18| 1375125.01|

|     85 |  348239.52| 1375132.19|

|     86 |  348243.28| 1375137.24|

|     87 |  348222.38| 1375153.71|

|     88 |  348220.56| 1375151.04|

|     82 |  348213.84| 1375141.06|

|     81 |  348234.18| 1375125.01|

|--------------------------------|

Участок №  32

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     86 |  348243.28| 1375137.24|

|     89 |  348252.11| 1375149.11|

|     90 |  348230.83| 1375166.05|

|     91 |  348229.26| 1375163.84|

|     87 |  348222.38| 1375153.71|

|     86 |  348243.28| 1375137.24|

|--------------------------------|

Участок №  33

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     95 |  348225.81| 1375092.59|

|     94 |  348249.42| 1375124.31|

|     85 |  348239.52| 1375132.19|

|     81 |  348234.18| 1375125.01|

|     75 |  348224.86| 1375112.48|

|     74 |  348215.91| 1375100.46|

|     95 |  348225.81| 1375092.59|

|--------------------------------|

Участок №  34

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     99 |  348235.71| 1375084.71|

|     98 |  348259.32| 1375116.43|

|     92 |  348254.37| 1375120.37|

|     94 |  348249.42| 1375124.31|

|     95 |  348225.81| 1375092.59|

|     99 |  348235.71| 1375084.71|

|--------------------------------|

Участок №  35

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    103 |  348245.61| 1375076.83|

|     96 |  348269.22| 1375108.55|

|     98 |  348259.32| 1375116.43|

|     99 |  348235.71| 1375084.71|

|    103 |  348245.61| 1375076.83|

|--------------------------------|

Участок №  36

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    107 |  348256.50| 1375068.16|

|    102 |  348280.11| 1375099.89|

|     96 |  348269.22| 1375108.55|

|    103 |  348245.61| 1375076.83|

|    107 |  348256.50| 1375068.16|

|--------------------------------|

Участок №  37

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    111 |  348266.40| 1375060.29|

|    106 |  348290.00| 1375092.01|

|    100 |  348284.07| 1375096.74|

|    102 |  348280.11| 1375099.89|

|    107 |  348256.50| 1375068.16|

|    111 |  348266.40| 1375060.29|

|--------------------------------|

Участок №  38

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    112 |  348278.28| 1375050.83|

|    110 |  348301.88| 1375082.56|

|    104 |  348298.92| 1375084.92|

|    106 |  348290.00| 1375092.01|

|    111 |  348266.40| 1375060.29|

|    112 |  348278.28| 1375050.83|

|--------------------------------|

Участок №  39

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    113 |  348290.15| 1375041.38|

|    114 |  348308.25| 1375065.71|

|    108 |  348313.76| 1375073.11|

|    110 |  348301.88| 1375082.56|

|    112 |  348278.28| 1375050.83|

|    113 |  348290.15| 1375041.38|

|--------------------------------|

Участок №  40

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    117 |  348300.48| 1375033.16|

|    115 |  348318.58| 1375057.48|

|    114 |  348308.25| 1375065.71|

|    113 |  348290.15| 1375041.38|

|    117 |  348300.48| 1375033.16|

|--------------------------------|

Участок №  41

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    678 |  348310.81| 1375024.93|

|    676 |  348328.91| 1375049.25|

|    115 |  348318.58| 1375057.48|

|    117 |  348300.48| 1375033.16|

|    678 |  348310.81| 1375024.93|

|--------------------------------|

Участок №  42

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    681 |  348321.14| 1375016.70|

|    679 |  348339.24| 1375041.02|

|    676 |  348328.91| 1375049.25|

|    678 |  348310.81| 1375024.93|

|    681 |  348321.14| 1375016.70|

|--------------------------------|

Участок №  43

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    684 |  348331.47| 1375008.47|

|    682 |  348349.57| 1375032.79|

|    679 |  348339.24| 1375041.02|

|    681 |  348321.14| 1375016.70|

|    684 |  348331.47| 1375008.47|

|--------------------------------|

Участок №  44

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    687 |  348341.80| 1375000.24|

|    685 |  348359.90| 1375024.56|

|    682 |  348349.57| 1375032.79|

|    684 |  348331.47| 1375008.47|

|    687 |  348341.80| 1375000.24|

|--------------------------------|

Участок №  45

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    690 |  348352.13| 1374992.01|

|    688 |  348370.23| 1375016.33|

|    685 |  348359.90| 1375024.56|

|    687 |  348341.80| 1375000.24|

|    690 |  348352.13| 1374992.01|

|--------------------------------|

Участок №  46

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    693 |  348362.46| 1374983.78|

|    691 |  348380.56| 1375008.10|

|    688 |  348370.23| 1375016.33|

|    690 |  348352.13| 1374992.01|

|    693 |  348362.46| 1374983.78|

|--------------------------------|

Участок №  47

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    696 |  348372.79| 1374975.55|

|    694 |  348390.89| 1374999.87|

|    691 |  348380.56| 1375008.10|

|    693 |  348362.46| 1374983.78|

|    696 |  348372.79| 1374975.55|

|--------------------------------|

Участок №  48

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    699 |  348383.12| 1374967.32|

|    697 |  348401.22| 1374991.64|

|    694 |  348390.89| 1374999.87|

|    696 |  348372.79| 1374975.55|

|    699 |  348383.12| 1374967.32|

|--------------------------------|

Участок №  49

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    701 |  348393.45| 1374959.09|

|    700 |  348411.55| 1374983.41|

|    697 |  348401.22| 1374991.64|

|    699 |  348383.12| 1374967.32|

|    701 |  348393.45| 1374959.09|

|--------------------------------|

Участок №  50

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    118 |  348425.51| 1374977.09|

|    121 |  348413.79| 1374986.42|

|    700 |  348411.55| 1374983.41|

|    701 |  348393.45| 1374959.09|

|    702 |  348395.26| 1374957.65|

|    703 |  348397.94| 1374958.26|

|    704 |  348401.60| 1374959.06|

|    705 |  348408.21| 1374961.34|

|    706 |  348415.24| 1374964.46|

|    707 |  348416.80| 1374965.60|

|    124 |  348416.91| 1374965.65|

|    118 |  348425.51| 1374977.09|

|--------------------------------|

Участок №  51

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     92 |  348254.37| 1375120.37|

|     93 |  348266.96| 1375137.30|

|     89 |  348252.11| 1375149.11|

|     86 |  348243.28| 1375137.24|

|     85 |  348239.52| 1375132.19|

|     94 |  348249.42| 1375124.31|

|     92 |  348254.37| 1375120.37|

|--------------------------------|

Участок №  52

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     96 |  348269.22| 1375108.55|

|     97 |  348281.80| 1375125.48|

|     93 |  348266.96| 1375137.30|

|     92 |  348254.37| 1375120.37|

|     98 |  348259.32| 1375116.43|

|     96 |  348269.22| 1375108.55|

|--------------------------------|

Участок №  53

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    100 |  348284.07| 1375096.74|

|    101 |  348296.64| 1375113.67|

|     97 |  348281.80| 1375125.48|

|     96 |  348269.22| 1375108.55|

|    102 |  348280.11| 1375099.89|

|    100 |  348284.07| 1375096.74|

|--------------------------------|

Участок №  54

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    104 |  348298.92| 1375084.92|

|    105 |  348311.49| 1375101.85|

|    101 |  348296.64| 1375113.67|

|    100 |  348284.07| 1375096.74|

|    106 |  348290.00| 1375092.01|

|    104 |  348298.92| 1375084.92|

|--------------------------------|

Участок №  55

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    108 |  348313.76| 1375073.11|

|    109 |  348326.35| 1375090.03|

|    105 |  348311.49| 1375101.85|

|    104 |  348298.92| 1375084.92|

|    110 |  348301.88| 1375082.56|

|    108 |  348313.76| 1375073.11|

|--------------------------------|

Участок №  56

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    115 |  348318.58| 1375057.48|

|    116 |  348336.67| 1375081.81|

|    109 |  348326.35| 1375090.03|

|    108 |  348313.76| 1375073.11|

|    114 |  348308.25| 1375065.71|

|    115 |  348318.58| 1375057.48|

|--------------------------------|

Участок №  57

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    676 |  348328.91| 1375049.25|

|    677 |  348347.00| 1375073.58|

|    116 |  348336.67| 1375081.81|

|    115 |  348318.58| 1375057.48|

|    676 |  348328.91| 1375049.25|

|--------------------------------|

Участок №  58

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    679 |  348339.24| 1375041.02|

|    680 |  348357.33| 1375065.35|

|    677 |  348347.00| 1375073.58|

|    676 |  348328.91| 1375049.25|

|    679 |  348339.24| 1375041.02|

|--------------------------------|

Участок №  59

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    682 |  348349.57| 1375032.79|

|    683 |  348367.66| 1375057.12|

|    680 |  348357.33| 1375065.35|

|    679 |  348339.24| 1375041.02|

|    682 |  348349.57| 1375032.79|

|--------------------------------|

Участок №  60

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    685 |  348359.90| 1375024.56|

|    686 |  348377.99| 1375048.89|

|    683 |  348367.66| 1375057.12|

|    682 |  348349.57| 1375032.79|

|    685 |  348359.90| 1375024.56|

|--------------------------------|

Участок №  61

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    688 |  348370.23| 1375016.33|

|    689 |  348388.32| 1375040.66|

|    686 |  348377.99| 1375048.89|

|    685 |  348359.90| 1375024.56|

|    688 |  348370.23| 1375016.33|

|--------------------------------|

Участок №  62

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    691 |  348380.56| 1375008.10|

|    692 |  348398.65| 1375032.43|

|    689 |  348388.32| 1375040.66|

|    688 |  348370.23| 1375016.33|

|    691 |  348380.56| 1375008.10|

|--------------------------------|

Участок №  63

--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    694 |  348390.89| 1374999.87|

|    695 |  348408.98| 1375024.20|

|    692 |  348398.65| 1375032.43|

|    691 |  348380.56| 1375008.10|

|    694 |  348390.89| 1374999.87|

|--------------------------------|

Участок №  64

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    697 |  348401.22| 1374991.64|

|    698 |  348419.31| 1375015.97|

|    695 |  348408.98| 1375024.20|

|    694 |  348390.89| 1374999.87|

|    697 |  348401.22| 1374991.64|

|--------------------------------|

Участок №  65

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    700 |  348411.55| 1374983.41|

|    121 |  348413.79| 1374986.42|

|    120 |  348429.64| 1375007.74|

|    698 |  348419.31| 1375015.97|

|    697 |  348401.22| 1374991.64|

|    700 |  348411.55| 1374983.41|

|--------------------------------|

Участок №  66

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    118 |  348425.51| 1374977.09|

|    119 |  348441.50| 1374998.37|

|    120 |  348429.64| 1375007.74|

|    121 |  348413.79| 1374986.42|

|    118 |  348425.51| 1374977.09|

|--------------------------------|

Участок №  67

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    122 |  348456.53| 1374986.49|

|    123 |  348456.88| 1374986.52|

|    119 |  348441.50| 1374998.37|

|    118 |  348425.51| 1374977.09|

|    124 |  348416.91| 1374965.65|

|    125 |  348420.87| 1374967.24|

|    126 |  348431.64| 1374973.29|

|    122 |  348456.53| 1374986.49|

|--------------------------------|

Участок №  68

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    202 |  348245.80| 1375164.06|

|    201 |  348264.48| 1375187.54|

|    288 |  348253.85| 1375196.00|

|    289 |  348248.39| 1375189.52|

|    290 |  348235.37| 1375172.36|

|    202 |  348245.80| 1375164.06|

|--------------------------------|

Участок №  69

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    199 |  348256.23| 1375155.76|

|    198 |  348274.91| 1375179.24|

|    201 |  348264.48| 1375187.54|

|    202 |  348245.80| 1375164.06|

|    199 |  348256.23| 1375155.76|

|--------------------------------|

Участок №  70

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    196 |  348266.66| 1375147.46|

|    195 |  348285.34| 1375170.93|

|    198 |  348274.91| 1375179.24|

|    199 |  348256.23| 1375155.76|

|    196 |  348266.66| 1375147.46|

|--------------------------------|

Участок №  71

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    193 |  348277.09| 1375139.16|

|    192 |  348295.77| 1375162.63|

|    195 |  348285.34| 1375170.93|

|    196 |  348266.66| 1375147.46|

|    193 |  348277.09| 1375139.16|

|--------------------------------|

Участок №  72

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    190 |  348287.52| 1375130.86|

|    189 |  348306.20| 1375154.33|

|    192 |  348295.77| 1375162.63|

|    193 |  348277.09| 1375139.16|

|    190 |  348287.52| 1375130.86|

|--------------------------------|

Участок №  73

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    187 |  348297.95| 1375122.56|

|    186 |  348316.63| 1375146.03|

|    189 |  348306.20| 1375154.33|

|    190 |  348287.52| 1375130.86|

|    187 |  348297.95| 1375122.56|

|--------------------------------|

Участок №  74

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    184 |  348308.38| 1375114.23|

|    183 |  348327.06| 1375137.73|

|    186 |  348316.63| 1375146.03|

|    187 |  348297.95| 1375122.56|

|    184 |  348308.38| 1375114.23|

|--------------------------------|

Участок №  75

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    181 |  348318.81| 1375105.96|

|    180 |  348337.49| 1375129.43|

|    183 |  348327.06| 1375137.73|

|    184 |  348308.38| 1375114.23|

|    181 |  348318.81| 1375105.96|

|--------------------------------|

Участок №  76

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    178 |  348329.24| 1375097.66|

|    177 |  348347.92| 1375121.13|

|    180 |  348337.49| 1375129.43|

|    181 |  348318.81| 1375105.96|

|    178 |  348329.24| 1375097.66|

|--------------------------------|

Участок №  77

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    175 |  348339.67| 1375089.35|

|    174 |  348358.35| 1375112.83|

|    177 |  348347.92| 1375121.13|

|    178 |  348329.24| 1375097.66|

|    175 |  348339.67| 1375089.35|

|--------------------------------|

Участок №  78

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    172 |  348350.10| 1375081.05|

|    171 |  348368.78| 1375104.53|

|    174 |  348358.35| 1375112.83|

|    175 |  348339.67| 1375089.35|

|    172 |  348350.10| 1375081.05|

|--------------------------------|

Участок №  79

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    169 |  348360.53| 1375072.75|

|    168 |  348379.21| 1375096.23|

|    171 |  348368.78| 1375104.53|

|    172 |  348350.10| 1375081.05|

|    169 |  348360.53| 1375072.75|

|--------------------------------|

Участок №  80

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    166 |  348370.96| 1375064.45|

|    165 |  348389.64| 1375087.93|

|    168 |  348379.21| 1375096.23|

|    169 |  348360.53| 1375072.75|

|    166 |  348370.96| 1375064.45|

|--------------------------------|

Участок №  81

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    162 |  348381.39| 1375056.15|

|    161 |  348400.07| 1375079.62|

|    165 |  348389.64| 1375087.93|

|    166 |  348370.96| 1375064.45|

|    162 |  348381.39| 1375056.15|

|--------------------------------|

Участок №  82

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    159 |  348391.82| 1375047.85|

|    158 |  348410.50| 1375071.32|

|    161 |  348400.07| 1375079.62|

|    162 |  348381.39| 1375056.15|

|    163 |  348382.65| 1375055.15|

|    159 |  348391.82| 1375047.85|

|--------------------------------|

Участок №  83

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    156 |  348402.25| 1375039.55|

|    155 |  348420.93| 1375063.02|

|    158 |  348410.50| 1375071.32|

|    159 |  348391.82| 1375047.85|

|    156 |  348402.25| 1375039.55|

|--------------------------------|

Участок №  84

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    153 |  348412.68| 1375031.25|

|    152 |  348431.36| 1375054.72|

|    155 |  348420.93| 1375063.02|

|    156 |  348402.25| 1375039.55|

|    153 |  348412.68| 1375031.25|

|--------------------------------|

Участок №  85

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    150 |  348423.11| 1375022.95|

|    149 |  348441.79| 1375046.42|

|    152 |  348431.36| 1375054.72|

|    153 |  348412.68| 1375031.25|

|    150 |  348423.11| 1375022.95|

|--------------------------------|

Участок №  86

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    143 |  348433.54| 1375014.65|

|    142 |  348452.22| 1375038.12|

|    149 |  348441.79| 1375046.42|

|    150 |  348423.11| 1375022.95|

|    143 |  348433.54| 1375014.65|

|--------------------------------|

Участок №  87

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    141 |  348443.97| 1375006.35|

|    140 |  348462.65| 1375029.82|

|    142 |  348452.22| 1375038.12|

|    143 |  348433.54| 1375014.65|

|    141 |  348443.97| 1375006.35|

|--------------------------------|

Участок №  88

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    131 |  348454.40| 1374998.04|

|    130 |  348473.08| 1375021.52|

|    139 |  348463.96| 1375028.77|

|    140 |  348462.65| 1375029.82|

|    141 |  348443.97| 1375006.35|

|    131 |  348454.40| 1374998.04|

|--------------------------------|

Участок №  89

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    127 |  348464.83| 1374989.74|

|    128 |  348483.51| 1375013.22|

|    129 |  348481.87| 1375014.53|

|    130 |  348473.08| 1375021.52|

|    131 |  348454.40| 1374998.04|

|    127 |  348464.83| 1374989.74|

|--------------------------------|

Участок №  90

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    515 |  348494.39| 1375004.55|

|    128 |  348483.51| 1375013.22|

|    127 |  348464.83| 1374989.74|

|    516 |  348467.97| 1374987.25|

|    517 |  348469.89| 1374987.32|

|    518 |  348472.59| 1374986.53|

|    519 |  348475.31| 1374984.86|

|    520 |  348475.87| 1374981.28|

|    521 |  348483.00| 1374990.24|

|    515 |  348494.39| 1375004.55|

|--------------------------------|

Участок №  91

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    201 |  348264.48| 1375187.54|

|    203 |  348283.16| 1375211.01|

|    291 |  348271.86| 1375220.00|

|    292 |  348265.51| 1375210.96|

|    293 |  348262.83| 1375207.35|

|    294 |  348255.03| 1375197.41|

|    288 |  348253.85| 1375196.00|

|    201 |  348264.48| 1375187.54|

|--------------------------------|

Участок №  92

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    198 |  348274.91| 1375179.24|

|    200 |  348293.59| 1375202.71|

|    203 |  348283.16| 1375211.01|

|    201 |  348264.48| 1375187.54|

|    198 |  348274.91| 1375179.24|

|--------------------------------|

Участок №  93

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    195 |  348285.34| 1375170.93|

|    197 |  348304.02| 1375194.41|

|    200 |  348293.59| 1375202.71|

|    198 |  348274.91| 1375179.24|

|    195 |  348285.34| 1375170.93|

|--------------------------------|

Участок №  94

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    192 |  348295.77| 1375162.63|

|    194 |  348314.45| 1375186.11|

|    197 |  348304.02| 1375194.41|

|    195 |  348285.34| 1375170.93|

|    192 |  348295.77| 1375162.63|

|--------------------------------|

Участок №  95

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    189 |  348306.20| 1375154.33|

|    191 |  348324.88| 1375177.81|

|    194 |  348314.45| 1375186.11|

|    192 |  348295.77| 1375162.63|

|    189 |  348306.20| 1375154.33|

|--------------------------------|

Участок №  96

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    186 |  348316.63| 1375146.03|

|    188 |  348335.31| 1375169.51|

|    191 |  348324.88| 1375177.81|

|    189 |  348306.20| 1375154.33|

|    186 |  348316.63| 1375146.03|

|--------------------------------|

Участок №  97

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    183 |  348327.06| 1375137.73|

|    185 |  348345.74| 1375161.20|

|    188 |  348335.31| 1375169.51|

|    186 |  348316.63| 1375146.03|

|    183 |  348327.06| 1375137.73|

|--------------------------------|

Участок №  98

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    180 |  348337.49| 1375129.43|

|    182 |  348356.17| 1375152.90|

|    185 |  348345.74| 1375161.20|

|    183 |  348327.06| 1375137.73|

|    180 |  348337.49| 1375129.43|

|--------------------------------|

Участок №  99

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    177 |  348347.92| 1375121.13|

|    179 |  348366.60| 1375144.60|

|    182 |  348356.17| 1375152.90|

|    180 |  348337.49| 1375129.43|

|    177 |  348347.92| 1375121.13|

|--------------------------------|

Участок № 100

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    174 |  348358.35| 1375112.83|

|    176 |  348377.03| 1375136.30|

|    179 |  348366.60| 1375144.60|

|    177 |  348347.92| 1375121.13|

|    174 |  348358.35| 1375112.83|

|--------------------------------|

Участок № 101

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    171 |  348368.78| 1375104.53|

|    173 |  348387.46| 1375128.00|

|    176 |  348377.03| 1375136.30|

|    174 |  348358.35| 1375112.83|

|    171 |  348368.78| 1375104.53|

|--------------------------------|

Участок № 102

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    168 |  348379.21| 1375096.23|

|    170 |  348397.89| 1375119.70|

|    173 |  348387.46| 1375128.00|

|    171 |  348368.78| 1375104.53|

|    168 |  348379.21| 1375096.23|

|--------------------------------|

Участок № 103

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    165 |  348389.64| 1375087.93|

|    167 |  348408.32| 1375111.40|

|    170 |  348397.89| 1375119.70|

|    168 |  348379.21| 1375096.23|

|    165 |  348389.64| 1375087.93|

|--------------------------------|

Участок № 104

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    161 |  348400.07| 1375079.62|

|    164 |  348418.75| 1375103.10|

|    167 |  348408.32| 1375111.40|

|    165 |  348389.64| 1375087.93|

|    161 |  348400.07| 1375079.62|

|--------------------------------|

Участок № 105

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    158 |  348410.50| 1375071.32|

|    160 |  348429.18| 1375094.80|

|    164 |  348418.75| 1375103.10|

|    161 |  348400.07| 1375079.62|

|    158 |  348410.50| 1375071.32|

|--------------------------------|

Участок № 106

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    155 |  348420.93| 1375063.02|

|    157 |  348439.61| 1375086.50|

|    160 |  348429.18| 1375094.80|

|    158 |  348410.50| 1375071.32|

|    155 |  348420.93| 1375063.02|

|--------------------------------|

Участок № 107

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    152 |  348431.36| 1375054.72|

|    154 |  348450.04| 1375078.19|

|    157 |  348439.61| 1375086.50|

|    155 |  348420.93| 1375063.02|

|    152 |  348431.36| 1375054.72|

|--------------------------------|

Участок № 108

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    149 |  348441.79| 1375046.42|

|    151 |  348460.47| 1375069.89|

|    154 |  348450.04| 1375078.19|

|    152 |  348431.36| 1375054.72|

|    149 |  348441.79| 1375046.42|

|--------------------------------|

Участок № 109

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    142 |  348452.22| 1375038.12|

|    148 |  348470.90| 1375061.59|

|    151 |  348460.47| 1375069.89|

|    149 |  348441.79| 1375046.42|

|    142 |  348452.22| 1375038.12|

|--------------------------------|

Участок № 110

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    140 |  348462.65| 1375029.82|

|    139 |  348463.96| 1375028.77|

|    138 |  348478.54| 1375047.08|

|    144 |  348476.41| 1375050.93|

|    145 |  348471.55| 1375060.39|

|    146 |  348471.47| 1375060.65|

|    147 |  348471.03| 1375061.49|

|    148 |  348470.90| 1375061.59|

|    142 |  348452.22| 1375038.12|

|    140 |  348462.65| 1375029.82|

|--------------------------------|

Участок № 111

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    129 |  348481.87| 1375014.53|

|    132 |  348493.52| 1375029.16|

|    133 |  348492.39| 1375030.18|

|    134 |  348491.29| 1375031.29|

|    135 |  348487.97| 1375034.62|

|    136 |  348482.00| 1375040.84|

|    137 |  348481.21| 1375042.27|

|    138 |  348478.54| 1375047.08|

|    139 |  348463.96| 1375028.77|

|    130 |  348473.08| 1375021.52|

|    129 |  348481.87| 1375014.53|

|--------------------------------|

Участок № 112

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    515 |  348494.39| 1375004.55|

|    716 |  348496.25| 1375006.86|

|    591 |  348516.76| 1375032.33|

|    664 |  348514.98| 1375031.31|

|    665 |  348504.06| 1375028.28|

|    666 |  348503.00| 1375028.10|

|    667 |  348500.26| 1375027.66|

|    668 |  348497.64| 1375027.84|

|    669 |  348494.53| 1375028.26|

|    132 |  348493.52| 1375029.16|

|    129 |  348481.87| 1375014.53|

|    128 |  348483.51| 1375013.22|

|    515 |  348494.39| 1375004.55|

|--------------------------------|

Участок № 113

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    204 |  348288.77| 1375218.05|

|    205 |  348307.45| 1375241.52|

|    206 |  348296.39| 1375249.03|

|    207 |  348288.07| 1375254.68|

|    208 |  348280.93| 1375233.81|

|    209 |  348280.43| 1375233.05|

|    210 |  348277.23| 1375228.09|

|    211 |  348276.86| 1375227.52|

|    204 |  348288.77| 1375218.05|

|--------------------------------|

Участок № 114

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    214 |  348299.20| 1375209.75|

|    215 |  348317.88| 1375233.22|

|    205 |  348307.45| 1375241.52|

|    204 |  348288.77| 1375218.05|

|    214 |  348299.20| 1375209.75|

|--------------------------------|

Участок № 115

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    217 |  348309.63| 1375201.45|

|    218 |  348328.31| 1375224.92|

|    215 |  348317.88| 1375233.22|

|    214 |  348299.20| 1375209.75|

|    217 |  348309.63| 1375201.45|

|--------------------------------|

Участок № 116

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    220 |  348320.06| 1375193.15|

|    221 |  348338.74| 1375216.62|

|    218 |  348328.31| 1375224.92|

|    217 |  348309.63| 1375201.45|

|    220 |  348320.06| 1375193.15|

|--------------------------------|

Участок № 117

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    223 |  348330.49| 1375184.85|

|    224 |  348349.17| 1375208.32|

|    221 |  348338.74| 1375216.62|

|    220 |  348320.06| 1375193.15|

|    223 |  348330.49| 1375184.85|

|--------------------------------|

Участок № 118

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    226 |  348340.92| 1375176.55|

|    227 |  348359.60| 1375200.02|

|    224 |  348349.17| 1375208.32|

|    223 |  348330.49| 1375184.85|

|    226 |  348340.92| 1375176.55|

|--------------------------------|

Участок № 119

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    229 |  348351.35| 1375168.25|

|    230 |  348370.03| 1375191.72|

|    227 |  348359.60| 1375200.02|

|    226 |  348340.92| 1375176.55|

|    229 |  348351.35| 1375168.25|

|--------------------------------|

Участок № 120

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    232 |  348361.78| 1375159.95|

|    233 |  348380.46| 1375183.42|

|    230 |  348370.03| 1375191.72|

|    229 |  348351.35| 1375168.25|

|    232 |  348361.78| 1375159.95|

|--------------------------------|

Участок № 121

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    235 |  348372.21| 1375151.64|

|    236 |  348390.89| 1375175.12|

|    233 |  348380.46| 1375183.42|

|    232 |  348361.78| 1375159.95|

|    235 |  348372.21| 1375151.64|

|--------------------------------|

Участок № 122

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    238 |  348382.64| 1375143.34|

|    239 |  348401.32| 1375166.82|

|    236 |  348390.89| 1375175.12|

|    235 |  348372.21| 1375151.64|

|    238 |  348382.64| 1375143.34|

|--------------------------------|

Участок № 123

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    241 |  348393.07| 1375135.04|

|    242 |  348411.75| 1375158.52|

|    239 |  348401.32| 1375166.82|

|    238 |  348382.64| 1375143.34|

|    241 |  348393.07| 1375135.04|

|--------------------------------|

Участок № 124

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    244 |  348403.50| 1375126.74|

|    245 |  348422.18| 1375150.21|

|    242 |  348411.75| 1375158.52|

|    241 |  348393.07| 1375135.04|

|    244 |  348403.50| 1375126.74|

|--------------------------------|

Участок № 125

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    247 |  348415.43| 1375117.25|

|    248 |  348434.10| 1375140.73|

|    245 |  348422.18| 1375150.21|

|    244 |  348403.50| 1375126.74|

|    247 |  348415.43| 1375117.25|

|--------------------------------|

Участок № 126

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    254 |  348422.05| 1375111.98|

|    255 |  348450.31| 1375147.48|

|    256 |  348447.04| 1375153.00|

|    249 |  348446.52| 1375156.35|

|    248 |  348434.10| 1375140.73|

|    247 |  348415.43| 1375117.25|

|    254 |  348422.05| 1375111.98|

|--------------------------------|

Участок № 127

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    257 |  348429.29| 1375106.21|

|    258 |  348454.69| 1375138.11|

|    259 |  348451.76| 1375145.04|

|    255 |  348450.31| 1375147.48|

|    254 |  348422.05| 1375111.98|

|    257 |  348429.29| 1375106.21|

|--------------------------------|

Участок № 128

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    267 |  348457.21| 1375122.41|

|    675 |  348455.61| 1375135.94|

|    258 |  348454.69| 1375138.11|

|    257 |  348429.29| 1375106.21|

|    268 |  348438.50| 1375098.89|

|    267 |  348457.21| 1375122.41|

|--------------------------------|

Участок № 129

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    260 |  348461.96| 1375080.21|

|    261 |  348458.75| 1375087.94|

|    262 |  348458.31| 1375091.93|

|    263 |  348459.27| 1375096.17|

|    264 |  348459.10| 1375098.99|

|    265 |  348458.73| 1375105.32|

|    266 |  348457.35| 1375121.24|

|    267 |  348457.21| 1375122.41|

|    268 |  348438.50| 1375098.89|

|    260 |  348461.96| 1375080.21|

|--------------------------------|

Участок № 130

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    206 |  348296.39| 1375249.03|

|    213 |  348315.70| 1375273.30|

|    295 |  348304.83| 1375281.95|

|    296 |  348304.63| 1375281.67|

|    297 |  348290.03| 1375260.68|

|    298 |  348289.60| 1375259.33|

|    299 |  348288.86| 1375257.01|

|    207 |  348288.07| 1375254.68|

|    206 |  348296.39| 1375249.03|

|--------------------------------|

Участок № 131

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    205 |  348307.45| 1375241.52|

|    212 |  348326.13| 1375265.00|

|    213 |  348315.70| 1375273.30|

|    206 |  348296.39| 1375249.03|

|    205 |  348307.45| 1375241.52|

|--------------------------------|

Участок № 132

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    215 |  348317.88| 1375233.22|

|    216 |  348336.56| 1375256.70|

|    212 |  348326.13| 1375265.00|

|    205 |  348307.45| 1375241.52|

|    215 |  348317.88| 1375233.22|

|--------------------------------|

Участок № 133

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    218 |  348328.31| 1375224.92|

|    219 |  348346.99| 1375248.40|

|    216 |  348336.56| 1375256.70|

|    215 |  348317.88| 1375233.22|

|    218 |  348328.31| 1375224.92|

|--------------------------------|

Участок № 134

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    221 |  348338.74| 1375216.62|

|    222 |  348357.42| 1375240.10|

|    219 |  348346.99| 1375248.40|

|    218 |  348328.31| 1375224.92|

|    221 |  348338.74| 1375216.62|

|--------------------------------|

Участок № 135

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    224 |  348349.17| 1375208.32|

|    225 |  348367.85| 1375231.79|

|    222 |  348357.42| 1375240.10|

|    221 |  348338.74| 1375216.62|

|    224 |  348349.17| 1375208.32|

|--------------------------------|

Участок № 136

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    227 |  348359.60| 1375200.02|

|    228 |  348378.28| 1375223.49|

|    225 |  348367.85| 1375231.79|

|    224 |  348349.17| 1375208.32|

|    227 |  348359.60| 1375200.02|

|--------------------------------|

Участок № 137

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    230 |  348370.03| 1375191.72|

|    231 |  348388.71| 1375215.19|

|    228 |  348378.28| 1375223.49|

|    227 |  348359.60| 1375200.02|

|    230 |  348370.03| 1375191.72|

|--------------------------------|

Участок № 138

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    233 |  348380.46| 1375183.42|

|    234 |  348399.14| 1375206.89|

|    231 |  348388.71| 1375215.19|

|    230 |  348370.03| 1375191.72|

|    233 |  348380.46| 1375183.42|

|--------------------------------|

Участок № 139

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    236 |  348390.89| 1375175.12|

|    237 |  348409.57| 1375198.59|

|    234 |  348399.14| 1375206.89|

|    233 |  348380.46| 1375183.42|

|    236 |  348390.89| 1375175.12|

|--------------------------------|

Участок № 140

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    239 |  348401.32| 1375166.82|

|    240 |  348420.00| 1375190.29|

|    237 |  348409.57| 1375198.59|

|    236 |  348390.89| 1375175.12|

|    239 |  348401.32| 1375166.82|

|--------------------------------|

Участок № 141

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    242 |  348411.75| 1375158.52|

|    243 |  348430.43| 1375181.99|

|    240 |  348420.00| 1375190.29|

|    239 |  348401.32| 1375166.82|

|    242 |  348411.75| 1375158.52|

|--------------------------------|

Участок № 142

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    245 |  348422.18| 1375150.21|

|    246 |  348440.86| 1375173.69|

|    243 |  348430.43| 1375181.99|

|    242 |  348411.75| 1375158.52|

|    245 |  348422.18| 1375150.21|

|--------------------------------|

Участок № 143

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    248 |  348434.10| 1375140.73|

|    249 |  348446.52| 1375156.35|

|    250 |  348446.39| 1375157.25|

|    251 |  348444.65| 1375167.40|

|    252 |  348444.44| 1375168.62|

|    253 |  348443.09| 1375171.91|

|    246 |  348440.86| 1375173.69|

|    245 |  348422.18| 1375150.21|

|    248 |  348434.10| 1375140.73|

|--------------------------------|

Участок № 144

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    272 |  348320.91| 1375280.65|

|    271 |  348339.60| 1375304.13|

|    300 |  348326.06| 1375314.89|

|    301 |  348321.78| 1375309.20|

|    302 |  348319.20| 1375305.75|

|    303 |  348310.32| 1375289.08|

|    272 |  348320.91| 1375280.65|

|--------------------------------|

Участок № 145

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    269 |  348331.74| 1375272.04|

|    270 |  348350.42| 1375295.51|

|    271 |  348339.60| 1375304.13|

|    272 |  348320.91| 1375280.65|

|    269 |  348331.74| 1375272.04|

|--------------------------------|

Участок № 146

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    273 |  348342.17| 1375263.74|

|    274 |  348360.85| 1375287.21|

|    270 |  348350.42| 1375295.51|

|    269 |  348331.74| 1375272.04|

|    273 |  348342.17| 1375263.74|

|--------------------------------|

Участок № 147

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    275 |  348352.60| 1375255.44|

|    276 |  348371.28| 1375278.91|

|    274 |  348360.85| 1375287.21|

|    273 |  348342.17| 1375263.74|

|    275 |  348352.60| 1375255.44|

|--------------------------------|

Участок № 148

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    277 |  348363.03| 1375247.14|

|    278 |  348387.65| 1375278.08|

|    279 |  348386.54| 1375280.09|

|    280 |  348380.56| 1375290.56|

|    276 |  348371.28| 1375278.91|

|    275 |  348352.60| 1375255.44|

|    277 |  348363.03| 1375247.14|

|--------------------------------|

Участок № 149

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    281 |  348373.46| 1375238.84|

|    282 |  348394.65| 1375265.48|

|    278 |  348387.65| 1375278.08|

|    277 |  348363.03| 1375247.14|

|    281 |  348373.46| 1375238.84|

|--------------------------------|

Участок № 150

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    283 |  348383.89| 1375230.54|

|    284 |  348401.66| 1375252.87|

|    282 |  348394.65| 1375265.48|

|    281 |  348373.46| 1375238.84|

|    283 |  348383.89| 1375230.54|

|--------------------------------|

Участок № 151

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    285 |  348397.08| 1375220.04|

|    286 |  348410.87| 1375237.72|

|    313 |  348410.48| 1375238.44|

|    287 |  348402.35| 1375251.63|

|    284 |  348401.66| 1375252.87|

|    283 |  348383.89| 1375230.54|

|    285 |  348397.08| 1375220.04|

|--------------------------------|

Участок № 152

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    309 |  348436.14| 1375188.94|

|    310 |  348430.29| 1375203.26|

|    311 |  348428.95| 1375207.06|

|    312 |  348421.42| 1375218.54|

|    286 |  348410.87| 1375237.72|

|    285 |  348397.08| 1375220.04|

|    309 |  348436.14| 1375188.94|

|--------------------------------|

Участок № 153

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    271 |  348339.60| 1375304.13|

|    306 |  348358.28| 1375327.60|

|    308 |  348344.09| 1375338.89|

|    300 |  348326.06| 1375314.89|

|    271 |  348339.60| 1375304.13|

|--------------------------------|

Участок № 154

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    270 |  348350.42| 1375295.51|

|    304 |  348366.71| 1375315.99|

|    305 |  348363.08| 1375323.77|

|    306 |  348358.28| 1375327.60|

|    271 |  348339.60| 1375304.13|

|    270 |  348350.42| 1375295.51|

|--------------------------------|

Участок № 155

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    274 |  348360.85| 1375287.21|

|    276 |  348371.28| 1375278.91|

|    280 |  348380.56| 1375290.56|

|    307 |  348369.68| 1375309.63|

|    304 |  348366.71| 1375315.99|

|    270 |  348350.42| 1375295.51|

|    274 |  348360.85| 1375287.21|

|--------------------------------|

Участок № 156

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    624 |  348403.47| 1375371.54|

|    626 |  348398.90| 1375386.87|

|    630 |  348375.10| 1375379.20|

|    640 |  348361.08| 1375359.29|

|    624 |  348403.47| 1375371.54|

|--------------------------------|

Участок № 157

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    713 |  348407.50| 1375358.03|

|    624 |  348403.47| 1375371.54|

|    640 |  348361.08| 1375359.29|

|    639 |  348369.46| 1375346.61|

|    713 |  348407.50| 1375358.03|

|--------------------------------|

Участок № 158

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    714 |  348412.10| 1375342.60|

|    622 |  348408.04| 1375356.20|

|    713 |  348407.50| 1375358.03|

|    639 |  348369.46| 1375346.61|

|    638 |  348378.74| 1375332.57|

|    714 |  348412.10| 1375342.60|

|--------------------------------|

Участок № 159

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    618 |  348417.18| 1375325.54|

|    620 |  348412.61| 1375340.87|

|    714 |  348412.10| 1375342.60|

|    638 |  348378.74| 1375332.57|

|    637 |  348388.95| 1375317.13|

|    618 |  348417.18| 1375325.54|

|--------------------------------|

Участок № 160

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    616 |  348421.75| 1375310.20|

|    618 |  348417.18| 1375325.54|

|    637 |  348388.95| 1375317.13|

|    636 |  348398.17| 1375303.18|

|    616 |  348421.75| 1375310.20|

|--------------------------------|

Участок № 161

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    613 |  348426.32| 1375294.87|

|    616 |  348421.75| 1375310.20|

|    636 |  348398.17| 1375303.18|

|    635 |  348412.00| 1375282.25|

|    614 |  348428.60| 1375287.20|

|    613 |  348426.32| 1375294.87|

|--------------------------------|

Участок № 162

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    611 |  348430.89| 1375279.54|

|    614 |  348428.60| 1375287.20|

|    635 |  348412.00| 1375282.25|

|    606 |  348435.05| 1375247.39|

|    605 |  348440.02| 1375248.87|

|    609 |  348435.46| 1375264.20|

|    611 |  348430.89| 1375279.54|

|--------------------------------|

Участок № 163

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    627 |  348418.86| 1375407.43|

|    631 |  348410.46| 1375435.63|

|    632 |  348402.41| 1375420.50|

|    633 |  348394.99| 1375406.56|

|    634 |  348393.75| 1375404.87|

|    628 |  348389.15| 1375398.57|

|    627 |  348418.86| 1375407.43|

|--------------------------------|

Участок № 164

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    625 |  348422.86| 1375394.01|

|    627 |  348418.86| 1375407.43|

|    628 |  348389.15| 1375398.57|

|    629 |  348378.10| 1375383.46|

|    630 |  348375.10| 1375379.20|

|    626 |  348398.90| 1375386.87|

|    625 |  348422.86| 1375394.01|

|--------------------------------|

Участок № 165

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    623 |  348427.43| 1375378.68|

|    625 |  348422.86| 1375394.01|

|    626 |  348398.90| 1375386.87|

|    624 |  348403.47| 1375371.54|

|    623 |  348427.43| 1375378.68|

|--------------------------------|

Участок № 166

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    621 |  348432.00| 1375363.34|

|    623 |  348427.43| 1375378.68|

|    624 |  348403.47| 1375371.54|

|    713 |  348407.50| 1375358.03|

|    622 |  348408.04| 1375356.20|

|    621 |  348432.00| 1375363.34|

|--------------------------------|

Участок № 167

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    619 |  348436.57| 1375348.01|

|    621 |  348432.00| 1375363.34|

|    622 |  348408.04| 1375356.20|

|    714 |  348412.10| 1375342.60|

|    620 |  348412.61| 1375340.87|

|    619 |  348436.57| 1375348.01|

|--------------------------------|

Участок № 168

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    617 |  348441.14| 1375332.68|

|    619 |  348436.57| 1375348.01|

|    620 |  348412.61| 1375340.87|

|    618 |  348417.18| 1375325.54|

|    617 |  348441.14| 1375332.68|

|--------------------------------|

Участок № 169

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    615 |  348445.71| 1375317.34|

|    617 |  348441.14| 1375332.68|

|    618 |  348417.18| 1375325.54|

|    616 |  348421.75| 1375310.20|

|    615 |  348445.71| 1375317.34|

|--------------------------------|

Участок № 170

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    612 |  348450.28| 1375302.01|

|    615 |  348445.71| 1375317.34|

|    616 |  348421.75| 1375310.20|

|    613 |  348426.32| 1375294.87|

|    612 |  348450.28| 1375302.01|

|--------------------------------|

Участок № 171

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    610 |  348454.85| 1375286.67|

|    612 |  348450.28| 1375302.01|

|    613 |  348426.32| 1375294.87|

|    614 |  348428.60| 1375287.20|

|    611 |  348430.89| 1375279.54|

|    610 |  348454.85| 1375286.67|

|--------------------------------|

Участок № 172

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    608 |  348459.41| 1375271.34|

|    610 |  348454.85| 1375286.67|

|    611 |  348430.89| 1375279.54|

|    609 |  348435.46| 1375264.20|

|    608 |  348459.41| 1375271.34|

|--------------------------------|

Участок № 173

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    604 |  348463.98| 1375256.01|

|    608 |  348459.41| 1375271.34|

|    609 |  348435.46| 1375264.20|

|    605 |  348440.02| 1375248.87|

|    604 |  348463.98| 1375256.01|

|--------------------------------|

Участок № 174

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    601 |  348468.24| 1375241.72|

|    604 |  348463.98| 1375256.01|

|    605 |  348440.02| 1375248.87|

|    606 |  348435.05| 1375247.39|

|    607 |  348422.93| 1375243.78|

|    602 |  348432.25| 1375230.95|

|    601 |  348468.24| 1375241.72|

|--------------------------------|

Участок № 175

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    598 |  348473.12| 1375225.34|

|    601 |  348468.24| 1375241.72|

|    602 |  348432.25| 1375230.95|

|    603 |  348436.88| 1375224.57|

|    599 |  348441.37| 1375215.88|

|    598 |  348473.12| 1375225.34|

|--------------------------------|

Участок № 176

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    593 |  348477.69| 1375210.01|

|    598 |  348473.12| 1375225.34|

|    599 |  348441.37| 1375215.88|

|    600 |  348445.93| 1375207.05|

|    594 |  348449.34| 1375201.56|

|    593 |  348477.69| 1375210.01|

|--------------------------------|

Участок № 177

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    592 |  348482.85| 1375192.69|

|    593 |  348477.69| 1375210.01|

|    594 |  348449.34| 1375201.56|

|    595 |  348449.94| 1375200.58|

|    596 |  348451.37| 1375198.71|

|    597 |  348460.97| 1375186.32|

|    592 |  348482.85| 1375192.69|

|--------------------------------|

Участок № 178

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    659 |  348495.97| 1375148.67|

|    592 |  348482.85| 1375192.69|

|    597 |  348460.97| 1375186.32|

|    660 |  348466.41| 1375179.29|

|    661 |  348466.71| 1375178.82|

|    662 |  348486.95| 1375155.89|

|    663 |  348491.17| 1375147.24|

|    659 |  348495.97| 1375148.67|

|--------------------------------|

Участок № 179

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    576 |  348514.07| 1374982.87|

|    579 |  348509.52| 1374998.13|

|    521 |  348483.00| 1374990.24|

|    520 |  348475.87| 1374981.28|

|    580 |  348475.93| 1374980.87|

|    581 |  348476.05| 1374978.14|

|    577 |  348476.32| 1374971.62|

|    576 |  348514.07| 1374982.87|

|--------------------------------|

Участок № 180

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    572 |  348517.87| 1374970.10|

|    576 |  348514.07| 1374982.87|

|    577 |  348476.32| 1374971.62|

|    573 |  348476.87| 1374957.88|

|    572 |  348517.87| 1374970.10|

|--------------------------------|

Участок № 181

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    568 |  348521.68| 1374957.32|

|    572 |  348517.87| 1374970.10|

|    573 |  348476.87| 1374957.88|

|    574 |  348476.99| 1374954.68|

|    569 |  348479.29| 1374944.69|

|    568 |  348521.68| 1374957.32|

|--------------------------------|

Участок № 182

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    564 |  348525.49| 1374944.55|

|    568 |  348521.68| 1374957.32|

|    569 |  348479.29| 1374944.69|

|    570 |  348479.75| 1374942.66|

|    565 |  348482.99| 1374931.89|

|    564 |  348525.49| 1374944.55|

|--------------------------------|

Участок № 183

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    561 |  348529.29| 1374931.77|

|    564 |  348525.49| 1374944.55|

|    565 |  348482.99| 1374931.89|

|    566 |  348485.87| 1374922.30|

|    562 |  348486.94| 1374919.15|

|    561 |  348529.29| 1374931.77|

|--------------------------------|

Участок № 184

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    557 |  348533.10| 1374919.00|

|    561 |  348529.29| 1374931.77|

|    562 |  348486.94| 1374919.15|

|    558 |  348491.21| 1374906.52|

|    557 |  348533.10| 1374919.00|

|--------------------------------|

Участок № 185

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    553 |  348536.91| 1374906.22|

|    557 |  348533.10| 1374919.00|

|    558 |  348491.21| 1374906.52|

|    559 |  348492.50| 1374902.70|

|    554 |  348495.02| 1374893.74|

|    553 |  348536.91| 1374906.22|

|--------------------------------|

Участок № 186

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    549 |  348540.71| 1374893.45|

|    553 |  348536.91| 1374906.22|

|    554 |  348495.02| 1374893.74|

|    555 |  348497.24| 1374885.81|

|    550 |  348498.77| 1374880.96|

|    549 |  348540.71| 1374893.45|

|--------------------------------|

Участок № 187

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    546 |  348544.52| 1374880.67|

|    549 |  348540.71| 1374893.45|

|    550 |  348498.77| 1374880.96|

|    551 |  348502.08| 1374870.45|

|    547 |  348502.59| 1374868.19|

|    546 |  348544.52| 1374880.67|

|--------------------------------|

Участок № 188

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    541 |  348548.33| 1374867.90|

|    546 |  348544.52| 1374880.67|

|    547 |  348502.59| 1374868.19|

|    543 |  348505.56| 1374854.87|

|    542 |  348505.57| 1374854.84|

|    541 |  348548.33| 1374867.90|

|--------------------------------|

Участок № 189

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    538 |  348552.13| 1374855.12|

|    541 |  348548.33| 1374867.90|

|    542 |  348505.57| 1374854.84|

|    544 |  348506.96| 1374845.74|

|    539 |  348507.96| 1374841.96|

|    538 |  348552.13| 1374855.12|

|--------------------------------|

Участок № 190

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    530 |  348555.94| 1374842.35|

|    538 |  348552.13| 1374855.12|

|    539 |  348507.96| 1374841.96|

|    532 |  348511.18| 1374829.77|

|    530 |  348555.94| 1374842.35|

|--------------------------------|

Участок № 191

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    531 |  348559.00| 1374832.06|

|    530 |  348555.94| 1374842.35|

|    532 |  348511.18| 1374829.77|

|    715 |  348511.31| 1374829.26|

|    533 |  348512.26| 1374826.12|

|    534 |  348513.51| 1374823.31|

|    535 |  348516.08| 1374820.83|

|    536 |  348518.84| 1374819.12|

|    531 |  348559.00| 1374832.06|

|--------------------------------|

Участок № 192

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    526 |  348562.34| 1374820.87|

|    525 |  348559.74| 1374829.57|

|    531 |  348559.00| 1374832.06|

|    536 |  348518.84| 1374819.12|

|    673 |  348519.18| 1374818.90|

|    674 |  348526.46| 1374816.05|

|    527 |  348534.45| 1374811.88|

|    526 |  348562.34| 1374820.87|

|--------------------------------|

Участок № 193

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    523 |  348563.55| 1374816.80|

|    526 |  348562.34| 1374820.87|

|    527 |  348534.45| 1374811.88|

|    528 |  348564.84| 1374795.98|

|    513 |  348570.21| 1374794.44|

|    512 |  348567.36| 1374804.02|

|    523 |  348563.55| 1374816.80|

|--------------------------------|

Участок № 194

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    582 |  348534.73| 1375018.57|

|    583 |  348526.64| 1375045.74|

|    584 |  348516.63| 1375042.76|

|    585 |  348516.73| 1375041.99|

|    586 |  348516.91| 1375041.56|

|    587 |  348518.27| 1375038.36|

|    588 |  348518.52| 1375035.39|

|    589 |  348517.89| 1375034.12|

|    590 |  348517.64| 1375033.73|

|    591 |  348516.76| 1375032.33|

|    716 |  348496.25| 1375006.86|

|    582 |  348534.73| 1375018.57|

|--------------------------------|

Участок № 195

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    578 |  348538.27| 1375006.69|

|    582 |  348534.73| 1375018.57|

|    716 |  348496.25| 1375006.86|

|    515 |  348494.39| 1375004.55|

|    521 |  348483.00| 1374990.24|

|    579 |  348509.52| 1374998.13|

|    578 |  348538.27| 1375006.69|

|--------------------------------|

Участок № 196

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    575 |  348542.82| 1374991.44|

|    578 |  348538.27| 1375006.69|

|    579 |  348509.52| 1374998.13|

|    576 |  348514.07| 1374982.87|

|    575 |  348542.82| 1374991.44|

|--------------------------------|

Участок № 197

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    571 |  348546.62| 1374978.66|

|    575 |  348542.82| 1374991.44|

|    576 |  348514.07| 1374982.87|

|    572 |  348517.87| 1374970.10|

|    571 |  348546.62| 1374978.66|

|--------------------------------|

Участок № 198

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    567 |  348550.43| 1374965.89|

|    571 |  348546.62| 1374978.66|

|    572 |  348517.87| 1374970.10|

|    568 |  348521.68| 1374957.32|

|    567 |  348550.43| 1374965.89|

|--------------------------------|

Участок № 199

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    563 |  348554.24| 1374953.11|

|    567 |  348550.43| 1374965.89|

|    568 |  348521.68| 1374957.32|

|    564 |  348525.49| 1374944.55|

|    563 |  348554.24| 1374953.11|

|--------------------------------|

Участок № 200

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    560 |  348558.04| 1374940.34|

|    563 |  348554.24| 1374953.11|

|    564 |  348525.49| 1374944.55|

|    561 |  348529.29| 1374931.77|

|    560 |  348558.04| 1374940.34|

|--------------------------------|

Участок № 201

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    556 |  348561.85| 1374927.56|

|    560 |  348558.04| 1374940.34|

|    561 |  348529.29| 1374931.77|

|    557 |  348533.10| 1374919.00|

|    556 |  348561.85| 1374927.56|

|--------------------------------|

Участок № 202

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    552 |  348565.66| 1374914.79|

|    556 |  348561.85| 1374927.56|

|    557 |  348533.10| 1374919.00|

|    553 |  348536.91| 1374906.22|

|    552 |  348565.66| 1374914.79|

|--------------------------------|

Участок № 203

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    548 |  348569.46| 1374902.01|

|    552 |  348565.66| 1374914.79|

|    553 |  348536.91| 1374906.22|

|    549 |  348540.71| 1374893.45|

|    548 |  348569.46| 1374902.01|

|--------------------------------|

Участок № 204

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    545 |  348573.27| 1374889.24|

|    548 |  348569.46| 1374902.01|

|    549 |  348540.71| 1374893.45|

|    546 |  348544.52| 1374880.67|

|    545 |  348573.27| 1374889.24|

|--------------------------------|

Участок № 205

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    540 |  348577.08| 1374876.46|

|    545 |  348573.27| 1374889.24|

|    546 |  348544.52| 1374880.67|

|    541 |  348548.33| 1374867.90|

|    540 |  348577.08| 1374876.46|

|--------------------------------|

Участок № 206

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    537 |  348580.88| 1374863.69|

|    540 |  348577.08| 1374876.46|

|    541 |  348548.33| 1374867.90|

|    538 |  348552.13| 1374855.12|

|    537 |  348580.88| 1374863.69|

|--------------------------------|

Участок № 207

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    529 |  348584.69| 1374850.91|

|    537 |  348580.88| 1374863.69|

|    538 |  348552.13| 1374855.12|

|    530 |  348555.94| 1374842.35|

|    529 |  348584.69| 1374850.91|

|--------------------------------|

Участок № 208

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    524 |  348588.50| 1374838.14|

|    529 |  348584.69| 1374850.91|

|    530 |  348555.94| 1374842.35|

|    531 |  348559.00| 1374832.06|

|    525 |  348559.74| 1374829.57|

|    524 |  348588.50| 1374838.14|

|--------------------------------|

Участок № 209

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    522 |  348592.30| 1374825.36|

|    524 |  348588.50| 1374838.14|

|    525 |  348559.74| 1374829.57|

|    526 |  348562.34| 1374820.87|

|    523 |  348563.55| 1374816.80|

|    522 |  348592.30| 1374825.36|

|--------------------------------|

Участок № 210

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    511 |  348596.11| 1374812.59|

|    522 |  348592.30| 1374825.36|

|    523 |  348563.55| 1374816.80|

|    512 |  348567.36| 1374804.02|

|    511 |  348596.11| 1374812.59|

|--------------------------------|

Участок № 211

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    510 |  348604.03| 1374785.99|

|    511 |  348596.11| 1374812.59|

|    512 |  348567.36| 1374804.02|

|    513 |  348570.21| 1374794.44|

|    514 |  348596.92| 1374786.77|

|    510 |  348604.03| 1374785.99|

|--------------------------------|

Участок № 212

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    486 |  348441.74| 1375449.72|

|    488 |  348438.60| 1375460.26|

|    489 |  348435.46| 1375470.81|

|    490 |  348432.87| 1375479.48|

|    491 |  348432.61| 1375479.08|

|    492 |  348419.89| 1375455.18|

|    493 |  348416.29| 1375447.56|

|    494 |  348417.78| 1375442.58|

|    486 |  348441.74| 1375449.72|

|--------------------------------|

Участок № 213

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    483 |  348446.31| 1375434.39|

|    482 |  348444.88| 1375439.18|

|    486 |  348441.74| 1375449.72|

|    494 |  348417.78| 1375442.58|

|    658 |  348422.35| 1375427.25|

|    483 |  348446.31| 1375434.39|

|--------------------------------|

Участок № 214

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    478 |  348450.88| 1375419.05|

|    477 |  348448.16| 1375428.16|

|    483 |  348446.31| 1375434.39|

|    658 |  348422.35| 1375427.25|

|    657 |  348426.92| 1375411.92|

|    478 |  348450.88| 1375419.05|

|--------------------------------|

Участок № 215

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    473 |  348455.45| 1375403.72|

|    479 |  348451.81| 1375415.94|

|    478 |  348450.88| 1375419.05|

|    657 |  348426.92| 1375411.92|

|    656 |  348431.49| 1375396.58|

|    473 |  348455.45| 1375403.72|

|--------------------------------|

Участок № 216

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    469 |  348460.02| 1375388.39|

|    468 |  348458.99| 1375391.84|

|    473 |  348455.45| 1375403.72|

|    656 |  348431.49| 1375396.58|

|    655 |  348436.06| 1375381.25|

|    469 |  348460.02| 1375388.39|

|--------------------------------|

Участок № 217

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    653 |  348464.58| 1375373.05|

|    470 |  348462.53| 1375379.95|

|    469 |  348460.02| 1375388.39|

|    655 |  348436.06| 1375381.25|

|    654 |  348440.63| 1375365.91|

|    653 |  348464.58| 1375373.05|

|--------------------------------|

Участок № 218

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    464 |  348469.15| 1375357.72|

|    463 |  348466.08| 1375368.03|

|    653 |  348464.58| 1375373.05|

|    654 |  348440.63| 1375365.91|

|    652 |  348445.19| 1375350.58|

|    464 |  348469.15| 1375357.72|

|--------------------------------|

Участок № 219

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    457 |  348473.72| 1375342.39|

|    460 |  348469.67| 1375355.99|

|    464 |  348469.15| 1375357.72|

|    652 |  348445.19| 1375350.58|

|    651 |  348449.76| 1375335.25|

|    457 |  348473.72| 1375342.39|

|--------------------------------|

Участок № 220

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    453 |  348478.29| 1375327.05|

|    457 |  348473.72| 1375342.39|

|    651 |  348449.76| 1375335.25|

|    650 |  348454.33| 1375319.91|

|    453 |  348478.29| 1375327.05|

|--------------------------------|

Участок № 221

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    450 |  348482.86| 1375311.72|

|    453 |  348478.29| 1375327.05|

|    650 |  348454.33| 1375319.91|

|    649 |  348458.90| 1375304.58|

|    450 |  348482.86| 1375311.72|

|--------------------------------|

Участок № 222

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    446 |  348487.43| 1375296.38|

|    450 |  348482.86| 1375311.72|

|    649 |  348458.90| 1375304.58|

|    648 |  348463.47| 1375289.24|

|    446 |  348487.43| 1375296.38|

|--------------------------------|

Участок № 223

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    443 |  348492.00| 1375281.05|

|    446 |  348487.43| 1375296.38|

|    648 |  348463.47| 1375289.24|

|    647 |  348468.04| 1375273.91|

|    443 |  348492.00| 1375281.05|

|--------------------------------|

Участок № 224

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    440 |  348496.57| 1375265.72|

|    443 |  348492.00| 1375281.05|

|    647 |  348468.04| 1375273.91|

|    646 |  348472.61| 1375258.58|

|    440 |  348496.57| 1375265.72|

|--------------------------------|

Участок № 225

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    437 |  348501.14| 1375250.38|

|    440 |  348496.57| 1375265.72|

|    646 |  348472.61| 1375258.58|

|    645 |  348477.18| 1375243.24|

|    437 |  348501.14| 1375250.38|

|--------------------------------|

Участок № 226

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    434 |  348505.71| 1375235.05|

|    437 |  348501.14| 1375250.38|

|    645 |  348477.18| 1375243.24|

|    644 |  348481.75| 1375227.91|

|    434 |  348505.71| 1375235.05|

|--------------------------------|

Участок № 227

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    431 |  348510.27| 1375219.72|

|    434 |  348505.71| 1375235.05|

|    644 |  348481.75| 1375227.91|

|    643 |  348486.32| 1375212.58|

|    431 |  348510.27| 1375219.72|

|--------------------------------|

Участок № 228

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    429 |  348514.84| 1375204.38|

|    431 |  348510.27| 1375219.72|

|    643 |  348486.32| 1375212.58|

|    642 |  348490.88| 1375197.24|

|    429 |  348514.84| 1375204.38|

|--------------------------------|

Участок № 229

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    425 |  348519.41| 1375189.05|

|    429 |  348514.84| 1375204.38|

|    642 |  348490.88| 1375197.24|

|    641 |  348495.45| 1375181.91|

|    425 |  348519.41| 1375189.05|

|--------------------------------|

Участок № 230

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    421 |  348523.98| 1375173.71|

|    425 |  348519.41| 1375189.05|

|    641 |  348495.45| 1375181.91|

|    422 |  348500.02| 1375166.57|

|    421 |  348523.98| 1375173.71|

|--------------------------------|

Участок № 231

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    416 |  348528.55| 1375158.38|

|    421 |  348523.98| 1375173.71|

|    422 |  348500.02| 1375166.57|

|    417 |  348504.59| 1375151.24|

|    416 |  348528.55| 1375158.38|

|--------------------------------|

Участок № 232

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    412 |  348533.12| 1375143.05|

|    416 |  348528.55| 1375158.38|

|    417 |  348504.59| 1375151.24|

|    413 |  348509.16| 1375135.91|

|    412 |  348533.12| 1375143.05|

|--------------------------------|

Участок № 233

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    408 |  348537.69| 1375127.71|

|    412 |  348533.12| 1375143.05|

|    413 |  348509.16| 1375135.91|

|    409 |  348513.73| 1375120.57|

|    408 |  348537.69| 1375127.71|

|--------------------------------|

Участок № 234

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    405 |  348542.26| 1375112.38|

|    408 |  348537.69| 1375127.71|

|    409 |  348513.73| 1375120.57|

|    406 |  348518.30| 1375105.24|

|    405 |  348542.26| 1375112.38|

|--------------------------------|

Участок № 235

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    402 |  348546.83| 1375097.05|

|    405 |  348542.26| 1375112.38|

|    406 |  348518.30| 1375105.24|

|    403 |  348522.87| 1375089.91|

|    402 |  348546.83| 1375097.05|

|--------------------------------|

Участок № 236

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    399 |  348551.40| 1375081.71|

|    402 |  348546.83| 1375097.05|

|    403 |  348522.87| 1375089.91|

|    400 |  348527.44| 1375074.57|

|    399 |  348551.40| 1375081.71|

|--------------------------------|

Участок № 237

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    396 |  348555.96| 1375066.38|

|    399 |  348551.40| 1375081.71|

|    400 |  348527.44| 1375074.57|

|    397 |  348532.01| 1375059.24|

|    396 |  348555.96| 1375066.38|

|--------------------------------|

Участок № 238

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    391 |  348560.53| 1375051.04|

|    396 |  348555.96| 1375066.38|

|    397 |  348532.01| 1375059.24|

|    392 |  348536.57| 1375043.90|

|    391 |  348560.53| 1375051.04|

|--------------------------------|

Участок № 239

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    387 |  348565.10| 1375035.71|

|    391 |  348560.53| 1375051.04|

|    392 |  348536.57| 1375043.90|

|    388 |  348541.14| 1375028.57|

|    387 |  348565.10| 1375035.71|

|--------------------------------|

Участок № 240

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    384 |  348569.67| 1375020.38|

|    387 |  348565.10| 1375035.71|

|    388 |  348541.14| 1375028.57|

|    385 |  348545.71| 1375013.24|

|    384 |  348569.67| 1375020.38|

|--------------------------------|

Участок № 241

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    380 |  348574.24| 1375005.04|

|    384 |  348569.67| 1375020.38|

|    385 |  348545.71| 1375013.24|

|    381 |  348550.28| 1374997.90|

|    380 |  348574.24| 1375005.04|

|--------------------------------|

Участок № 242

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    376 |  348578.81| 1374989.71|

|    380 |  348574.24| 1375005.04|

|    381 |  348550.28| 1374997.90|

|    377 |  348554.85| 1374982.57|

|    376 |  348578.81| 1374989.71|

|--------------------------------|

Участок № 243

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    371 |  348583.38| 1374974.38|

|    376 |  348578.81| 1374989.71|

|    377 |  348554.85| 1374982.57|

|    372 |  348559.42| 1374967.24|

|    371 |  348583.38| 1374974.38|

|--------------------------------|

Участок № 244

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    366 |  348587.95| 1374959.04|

|    371 |  348583.38| 1374974.38|

|    372 |  348559.42| 1374967.24|

|    367 |  348563.99| 1374951.90|

|    366 |  348587.95| 1374959.04|

|--------------------------------|

Участок № 245

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    361 |  348592.52| 1374943.71|

|    366 |  348587.95| 1374959.04|

|    367 |  348563.99| 1374951.90|

|    363 |  348568.56| 1374936.57|

|    361 |  348592.52| 1374943.71|

|--------------------------------|

Участок № 246

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    356 |  348597.09| 1374928.37|

|    362 |  348596.85| 1374929.17|

|    361 |  348592.52| 1374943.71|

|    363 |  348568.56| 1374936.57|

|    357 |  348573.13| 1374921.23|

|    356 |  348597.09| 1374928.37|

|--------------------------------|

Участок № 247

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    351 |  348601.65| 1374913.04|

|    354 |  348600.53| 1374916.82|

|    356 |  348597.09| 1374928.37|

|    357 |  348573.13| 1374921.23|

|    352 |  348577.70| 1374905.90|

|    351 |  348601.65| 1374913.04|

|--------------------------------|

Участок № 248

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    347 |  348606.22| 1374897.71|

|    350 |  348603.93| 1374905.39|

|    351 |  348601.65| 1374913.04|

|    352 |  348577.70| 1374905.90|

|    348 |  348582.26| 1374890.57|

|    347 |  348606.22| 1374897.71|

|--------------------------------|

Участок № 249

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    341 |  348610.79| 1374882.37|

|    346 |  348607.33| 1374893.99|

|    347 |  348606.22| 1374897.71|

|    348 |  348582.26| 1374890.57|

|    343 |  348586.83| 1374875.23|

|    341 |  348610.79| 1374882.37|

|--------------------------------|

Участок № 250

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    336 |  348615.36| 1374867.04|

|    342 |  348614.26| 1374870.73|

|    341 |  348610.79| 1374882.37|

|    343 |  348586.83| 1374875.23|

|    337 |  348591.40| 1374859.90|

|    336 |  348615.36| 1374867.04|

|--------------------------------|

Участок № 251

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    331 |  348619.93| 1374851.70|

|    335 |  348617.73| 1374859.08|

|    336 |  348615.36| 1374867.04|

|    337 |  348591.40| 1374859.90|

|    332 |  348595.97| 1374844.57|

|    331 |  348619.93| 1374851.70|

|--------------------------------|

Участок № 252

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    326 |  348624.50| 1374836.37|

|    330 |  348621.07| 1374847.87|

|    331 |  348619.93| 1374851.70|

|    332 |  348595.97| 1374844.57|

|    327 |  348600.54| 1374829.23|

|    326 |  348624.50| 1374836.37|

|--------------------------------|

Участок № 253

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    320 |  348629.07| 1374821.04|

|    325 |  348628.36| 1374823.41|

|    326 |  348624.50| 1374836.37|

|    327 |  348600.54| 1374829.23|

|    321 |  348605.11| 1374813.90|

|    320 |  348629.07| 1374821.04|

|--------------------------------|

Участок № 254

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    317 |  348633.64| 1374805.70|

|    316 |  348632.22| 1374810.45|

|    320 |  348629.07| 1374821.04|

|    321 |  348605.11| 1374813.90|

|    322 |  348609.68| 1374798.56|

|    317 |  348633.64| 1374805.70|

|--------------------------------|

Участок № 255

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    504 |  348640.20| 1374783.69|

|    318 |  348636.06| 1374797.56|

|    317 |  348633.64| 1374805.70|

|    322 |  348609.68| 1374798.56|

|    505 |  348613.74| 1374784.93|

|    506 |  348615.70| 1374784.71|

|    507 |  348627.36| 1374783.41|

|    504 |  348640.20| 1374783.69|

|--------------------------------|

Участок № 256

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    500 |  348473.00| 1375509.12|

|    508 |  348472.50| 1375548.99|

|    509 |  348450.96| 1375507.95|

|    501 |  348446.73| 1375501.29|

|    500 |  348473.00| 1375509.12|

|--------------------------------|

Участок № 257

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    497 |  348473.11| 1375492.46|

|    499 |  348473.14| 1375498.67|

|    500 |  348473.00| 1375509.12|

|    501 |  348446.73| 1375501.29|

|    498 |  348433.64| 1375480.70|

|    497 |  348473.11| 1375492.46|

|--------------------------------|

Участок № 258

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    495 |  348473.41| 1375482.12|

|    496 |  348473.09| 1375484.02|

|    497 |  348473.11| 1375492.46|

|    498 |  348433.64| 1375480.70|

|    490 |  348432.87| 1375479.48|

|    489 |  348435.46| 1375470.81|

|    495 |  348473.41| 1375482.12|

|--------------------------------|

Участок № 259

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    487 |  348475.26| 1375471.19|

|    495 |  348473.41| 1375482.12|

|    489 |  348435.46| 1375470.81|

|    488 |  348438.60| 1375460.26|

|    487 |  348475.26| 1375471.19|

|--------------------------------|

Участок № 260

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    485 |  348477.10| 1375460.36|

|    487 |  348475.26| 1375471.19|

|    488 |  348438.60| 1375460.26|

|    486 |  348441.74| 1375449.72|

|    485 |  348477.10| 1375460.36|

|--------------------------------|

Участок № 261

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    481 |  348478.82| 1375449.25|

|    484 |  348477.32| 1375459.07|

|    485 |  348477.10| 1375460.36|

|    486 |  348441.74| 1375449.72|

|    482 |  348444.88| 1375439.18|

|    481 |  348478.82| 1375449.25|

|--------------------------------|

Участок № 262

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    476 |  348480.85| 1375437.80|

|    480 |  348479.30| 1375446.18|

|    481 |  348478.82| 1375449.25|

|    482 |  348444.88| 1375439.18|

|    483 |  348446.31| 1375434.39|

|    477 |  348448.16| 1375428.16|

|    476 |  348480.85| 1375437.80|

|--------------------------------|

Участок № 263

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    474 |  348483.35| 1375425.32|

|    475 |  348481.75| 1375432.94|

|    476 |  348480.85| 1375437.80|

|    477 |  348448.16| 1375428.16|

|    478 |  348450.88| 1375419.05|

|    479 |  348451.81| 1375415.94|

|    474 |  348483.35| 1375425.32|

|--------------------------------|

Участок № 264

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    472 |  348486.51| 1375412.97|

|    670 |  348484.51| 1375419.84|

|    474 |  348483.35| 1375425.32|

|    479 |  348451.81| 1375415.94|

|    473 |  348455.45| 1375403.72|

|    472 |  348486.51| 1375412.97|

|--------------------------------|

Участок № 265

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    467 |  348490.00| 1375401.07|

|    471 |  348488.59| 1375405.84|

|    472 |  348486.51| 1375412.97|

|    473 |  348455.45| 1375403.72|

|    468 |  348458.99| 1375391.84|

|    467 |  348490.00| 1375401.07|

|--------------------------------|

Участок № 266

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    465 |  348493.48| 1375389.16|

|    466 |  348492.66| 1375392.10|

|    467 |  348490.00| 1375401.07|

|    468 |  348458.99| 1375391.84|

|    469 |  348460.02| 1375388.39|

|    470 |  348462.53| 1375379.95|

|    465 |  348493.48| 1375389.16|

|--------------------------------|

Участок № 267

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    462 |  348496.80| 1375377.18|

|    671 |  348496.09| 1375379.84|

|    465 |  348493.48| 1375389.16|

|    470 |  348462.53| 1375379.95|

|    653 |  348464.58| 1375373.05|

|    463 |  348466.08| 1375368.03|

|    462 |  348496.80| 1375377.18|

|--------------------------------|

Участок № 268

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    459 |  348499.97| 1375365.04|

|    461 |  348498.95| 1375369.14|

|    462 |  348496.80| 1375377.18|

|    463 |  348466.08| 1375368.03|

|    464 |  348469.15| 1375357.72|

|    460 |  348469.67| 1375355.99|

|    459 |  348499.97| 1375365.04|

|--------------------------------|

Участок № 269

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    456 |  348502.54| 1375350.97|

|    458 |  348502.17| 1375356.23|

|    459 |  348499.97| 1375365.04|

|    460 |  348469.67| 1375355.99|

|    457 |  348473.72| 1375342.39|

|    456 |  348502.54| 1375350.97|

|--------------------------------|

Участок № 270

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    452 |  348504.57| 1375334.88|

|    454 |  348502.51| 1375342.51|

|    455 |  348502.89| 1375345.99|

|    456 |  348502.54| 1375350.97|

|    457 |  348473.72| 1375342.39|

|    453 |  348478.29| 1375327.05|

|    452 |  348504.57| 1375334.88|

|--------------------------------|

Участок № 271

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    449 |  348508.71| 1375319.42|

|    451 |  348505.91| 1375329.94|

|    452 |  348504.57| 1375334.88|

|    453 |  348478.29| 1375327.05|

|    450 |  348482.86| 1375311.72|

|    449 |  348508.71| 1375319.42|

|--------------------------------|

Участок № 272

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    445 |  348513.09| 1375304.03|

|    447 |  348512.68| 1375305.30|

|    448 |  348509.37| 1375316.95|

|    449 |  348508.71| 1375319.42|

|    450 |  348482.86| 1375311.72|

|    446 |  348487.43| 1375296.38|

|    445 |  348513.09| 1375304.03|

|--------------------------------|

Участок № 273

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    442 |  348517.97| 1375288.78|

|    444 |  348516.43| 1375293.72|

|    445 |  348513.09| 1375304.03|

|    446 |  348487.43| 1375296.38|

|    443 |  348492.00| 1375281.05|

|    442 |  348517.97| 1375288.78|

|--------------------------------|

Участок № 274

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    439 |  348523.50| 1375273.74|

|    441 |  348520.35| 1375281.17|

|    442 |  348517.97| 1375288.78|

|    443 |  348492.00| 1375281.05|

|    440 |  348496.57| 1375265.72|

|    439 |  348523.50| 1375273.74|

|--------------------------------|

Участок № 275

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    436 |  348528.82| 1375258.63|

|    438 |  348526.06| 1375267.72|

|    439 |  348523.50| 1375273.74|

|    440 |  348496.57| 1375265.72|

|    437 |  348501.14| 1375250.38|

|    436 |  348528.82| 1375258.63|

|--------------------------------|

Участок № 276

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    433 |  348533.59| 1375243.36|

|    435 |  348530.95| 1375251.67|

|    436 |  348528.82| 1375258.63|

|    437 |  348501.14| 1375250.38|

|    434 |  348505.71| 1375235.05|

|    433 |  348533.59| 1375243.36|

|--------------------------------|

Участок № 277

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    430 |  348538.11| 1375228.00|

|    432 |  348536.62| 1375233.88|

|    433 |  348533.59| 1375243.36|

|    434 |  348505.71| 1375235.05|

|    431 |  348510.27| 1375219.72|

|    430 |  348538.11| 1375228.00|

|--------------------------------|

Участок № 278

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    428 |  348542.05| 1375212.49|

|    430 |  348538.11| 1375228.00|

|    431 |  348510.27| 1375219.72|

|    429 |  348514.84| 1375204.38|

|    428 |  348542.05| 1375212.49|

|--------------------------------|

Участок № 279

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    424 |  348545.75| 1375196.89|

|    426 |  348545.72| 1375197.01|

|    427 |  348542.12| 1375212.23|

|    428 |  348542.05| 1375212.49|

|    429 |  348514.84| 1375204.38|

|    425 |  348519.41| 1375189.05|

|    424 |  348545.75| 1375196.89|

|--------------------------------|

Участок № 280

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    420 |  348549.69| 1375181.36|

|    423 |  348548.81| 1375184.79|

|    424 |  348545.75| 1375196.89|

|    425 |  348519.41| 1375189.05|

|    421 |  348523.98| 1375173.71|

|    420 |  348549.69| 1375181.36|

|--------------------------------|

Участок № 281

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    415 |  348553.81| 1375165.90|

|    418 |  348551.97| 1375172.60|

|    419 |  348549.70| 1375181.33|

|    420 |  348549.69| 1375181.36|

|    421 |  348523.98| 1375173.71|

|    416 |  348528.55| 1375158.38|

|    415 |  348553.81| 1375165.90|

|--------------------------------|

Участок № 282

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    411 |  348558.06| 1375150.48|

|    414 |  348555.73| 1375158.91|

|    415 |  348553.81| 1375165.90|

|    416 |  348528.55| 1375158.38|

|    412 |  348533.12| 1375143.05|

|    411 |  348558.06| 1375150.48|

|--------------------------------|

Участок № 283

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    407 |  348562.41| 1375135.08|

|    410 |  348559.33| 1375145.90|

|    411 |  348558.06| 1375150.48|

|    412 |  348533.12| 1375143.05|

|    408 |  348537.69| 1375127.71|

|    407 |  348562.41| 1375135.08|

|--------------------------------|

Участок № 284

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    404 |  348566.80| 1375119.69|

|    407 |  348562.41| 1375135.08|

|    408 |  348537.69| 1375127.71|

|    405 |  348542.26| 1375112.38|

|    404 |  348566.80| 1375119.69|

|--------------------------------|

Участок № 285

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    401 |  348571.19| 1375104.31|

|    404 |  348566.80| 1375119.69|

|    405 |  348542.26| 1375112.38|

|    402 |  348546.83| 1375097.05|

|    401 |  348571.19| 1375104.31|

|--------------------------------|

Участок № 286

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    398 |  348575.58| 1375088.91|

|    401 |  348571.19| 1375104.31|

|    402 |  348546.83| 1375097.05|

|    399 |  348551.40| 1375081.71|

|    398 |  348575.58| 1375088.91|

|--------------------------------|

Участок № 287

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    395 |  348579.96| 1375073.53|

|    398 |  348575.58| 1375088.91|

|    399 |  348551.40| 1375081.71|

|    396 |  348555.96| 1375066.38|

|    395 |  348579.96| 1375073.53|

|--------------------------------|

Участок № 288

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    390 |  348586.76| 1375058.86|

|    393 |  348586.43| 1375059.75|

|    394 |  348581.06| 1375069.70|

|    395 |  348579.96| 1375073.53|

|    396 |  348555.96| 1375066.38|

|    391 |  348560.53| 1375051.04|

|    390 |  348586.76| 1375058.86|

|--------------------------------|

Участок № 289

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    386 |  348592.42| 1375043.85|

|    389 |  348592.17| 1375044.62|

|    390 |  348586.76| 1375058.86|

|    391 |  348560.53| 1375051.04|

|    387 |  348565.10| 1375035.71|

|    386 |  348592.42| 1375043.85|

|--------------------------------|

Участок № 290

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    383 |  348597.39| 1375028.64|

|    386 |  348592.42| 1375043.85|

|    387 |  348565.10| 1375035.71|

|    384 |  348569.67| 1375020.38|

|    383 |  348597.39| 1375028.64|

|--------------------------------|

Участок № 291

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    379 |  348602.10| 1375013.35|

|    382 |  348600.25| 1375019.92|

|    383 |  348597.39| 1375028.64|

|    384 |  348569.67| 1375020.38|

|    380 |  348574.24| 1375005.04|

|    379 |  348602.10| 1375013.35|

|--------------------------------|

Участок № 292

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    375 |  348606.27| 1374997.89|

|    378 |  348604.30| 1375005.60|

|    379 |  348602.10| 1375013.35|

|    380 |  348574.24| 1375005.04|

|    376 |  348578.81| 1374989.71|

|    375 |  348606.27| 1374997.89|

|--------------------------------|

Участок № 293

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    370 |  348610.57| 1374982.47|

|    373 |  348607.37| 1374993.55|

|    374 |  348606.86| 1374995.61|

|    375 |  348606.27| 1374997.89|

|    376 |  348578.81| 1374989.71|

|    371 |  348583.38| 1374974.38|

|    370 |  348610.57| 1374982.47|

|--------------------------------|

Участок № 294

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    365 |  348615.14| 1374967.15|

|    368 |  348614.59| 1374968.86|

|    369 |  348611.17| 1374980.40|

|    370 |  348610.57| 1374982.47|

|    371 |  348583.38| 1374974.38|

|    366 |  348587.95| 1374959.04|

|    365 |  348615.14| 1374967.15|

|--------------------------------|

Участок № 295

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    360 |  348620.13| 1374951.94|

|    364 |  348619.28| 1374954.34|

|    365 |  348615.14| 1374967.15|

|    366 |  348587.95| 1374959.04|

|    361 |  348592.52| 1374943.71|

|    360 |  348620.13| 1374951.94|

|--------------------------------|

Участок № 296

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    358 |  348625.77| 1374937.77|

|    359 |  348623.67| 1374941.99|

|    360 |  348620.13| 1374951.94|

|    361 |  348592.52| 1374943.71|

|    362 |  348596.85| 1374929.17|

|    358 |  348625.77| 1374937.77|

|--------------------------------|

Участок № 297

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    353 |  348631.52| 1374926.24|

|    358 |  348625.77| 1374937.77|

|    362 |  348596.85| 1374929.17|

|    356 |  348597.09| 1374928.37|

|    354 |  348600.53| 1374916.82|

|    353 |  348631.52| 1374926.24|

|--------------------------------|

Участок № 298

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    353 |  348631.52| 1374926.24|

|    354 |  348600.53| 1374916.82|

|    351 |  348601.65| 1374913.04|

|    350 |  348603.93| 1374905.39|

|    349 |  348636.46| 1374915.13|

|    355 |  348635.95| 1374917.36|

|    353 |  348631.52| 1374926.24|

|--------------------------------|

Участок № 299

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    345 |  348639.13| 1374903.46|

|    349 |  348636.46| 1374915.13|

|    350 |  348603.93| 1374905.39|

|    347 |  348606.22| 1374897.71|

|    346 |  348607.33| 1374893.99|

|    345 |  348639.13| 1374903.46|

|--------------------------------|

Участок № 300

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    340 |  348642.33| 1374891.77|

|    344 |  348639.31| 1374902.68|

|    345 |  348639.13| 1374903.46|

|    346 |  348607.33| 1374893.99|

|    341 |  348610.79| 1374882.37|

|    340 |  348642.33| 1374891.77|

|--------------------------------|

Участок № 301

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    338 |  348646.40| 1374880.31|

|    339 |  348642.53| 1374891.06|

|    340 |  348642.33| 1374891.77|

|    341 |  348610.79| 1374882.37|

|    342 |  348614.26| 1374870.73|

|    338 |  348646.40| 1374880.31|

|--------------------------------|

Участок № 302

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    334 |  348650.42| 1374868.89|

|    672 |  348646.85| 1374879.08|

|    338 |  348646.40| 1374880.31|

|    342 |  348614.26| 1374870.73|

|    336 |  348615.36| 1374867.04|

|    335 |  348617.73| 1374859.08|

|    334 |  348650.42| 1374868.89|

|--------------------------------|

Участок № 303

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    329 |  348653.49| 1374857.53|

|    333 |  348651.60| 1374865.53|

|    334 |  348650.42| 1374868.89|

|    335 |  348617.73| 1374859.08|

|    331 |  348619.93| 1374851.70|

|    330 |  348621.07| 1374847.87|

|    329 |  348653.49| 1374857.53|

|--------------------------------|

Участок № 304

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    328 |  348656.25| 1374845.83|

|    329 |  348653.49| 1374857.53|

|    330 |  348621.07| 1374847.87|

|    326 |  348624.50| 1374836.37|

|    328 |  348656.25| 1374845.83|

|--------------------------------|

Участок № 305

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    324 |  348659.36| 1374832.68|

|    328 |  348656.25| 1374845.83|

|    326 |  348624.50| 1374836.37|

|    325 |  348628.36| 1374823.41|

|    324 |  348659.36| 1374832.68|

|--------------------------------|

Участок № 306

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    323 |  348660.79| 1374826.65|

|    324 |  348659.36| 1374832.68|

|    325 |  348628.36| 1374823.41|

|    320 |  348629.07| 1374821.04|

|    316 |  348632.22| 1374810.45|

|    315 |  348662.02| 1374819.38|

|    323 |  348660.79| 1374826.65|

|--------------------------------|

Участок № 307

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    314 |  348662.94| 1374813.98|

|    315 |  348662.02| 1374819.38|

|    316 |  348632.22| 1374810.45|

|    317 |  348633.64| 1374805.70|

|    318 |  348636.06| 1374797.56|

|    319 |  348664.06| 1374806.00|

|    314 |  348662.94| 1374813.98|

|--------------------------------|

Участок № 308

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    502 |  348668.03| 1374784.29|

|    503 |  348666.53| 1374788.57|

|    319 |  348664.06| 1374806.00|

|    318 |  348636.06| 1374797.56|

|    504 |  348640.20| 1374783.69|

|    502 |  348668.03| 1374784.29|

|--------------------------------|

Участок № 309

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|     49 |  348339.43| 1374997.05|

|    687 |  348341.80| 1375000.24|

|    684 |  348331.47| 1375008.47|

|    681 |  348321.14| 1375016.70|

|    678 |  348310.81| 1375024.93|

|    117 |  348300.48| 1375033.16|

|    113 |  348290.15| 1375041.38|

|    112 |  348278.28| 1375050.83|

|    111 |  348266.40| 1375060.29|

|    107 |  348256.50| 1375068.16|

|    103 |  348245.61| 1375076.83|

|     99 |  348235.71| 1375084.71|

|     95 |  348225.81| 1375092.59|

|     74 |  348215.91| 1375100.46|

|     80 |  348194.19| 1375117.75|

|    708 |  348193.51| 1375117.00|

|     72 |  348191.79| 1375114.55|

|     71 |  348213.83| 1375097.00|

|     59 |  348224.82| 1375088.27|

|     58 |  348235.72| 1375079.59|

|     57 |  348246.75| 1375070.82|

|     56 |  348257.63| 1375062.16|

|     55 |  348268.35| 1375053.62|

|     54 |  348279.11| 1375045.06|

|     53 |  348289.96| 1375036.42|

|     52 |  348301.20| 1375027.48|

|     51 |  348313.26| 1375017.88|

|     50 |  348327.38| 1375006.64|

|     49 |  348339.43| 1374997.05|

|--------------------------------|

Участок № 310

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    686 |  348377.99| 1375048.89|

|    163 |  348382.65| 1375055.15|

|    162 |  348381.39| 1375056.15|

|    166 |  348370.96| 1375064.45|

|    169 |  348360.53| 1375072.75|

|    172 |  348350.10| 1375081.05|

|    175 |  348339.67| 1375089.35|

|    178 |  348329.24| 1375097.66|

|    181 |  348318.81| 1375105.96|

|    184 |  348308.38| 1375114.23|

|    187 |  348297.95| 1375122.56|

|    190 |  348287.52| 1375130.86|

|    193 |  348277.09| 1375139.16|

|    196 |  348266.66| 1375147.46|

|    199 |  348256.23| 1375155.76|

|    202 |  348245.80| 1375164.06|

|    290 |  348235.37| 1375172.36|

|    709 |  348234.16| 1375170.77|

|     90 |  348230.83| 1375166.05|

|     89 |  348252.11| 1375149.11|

|     93 |  348266.96| 1375137.30|

|     97 |  348281.80| 1375125.48|

|    101 |  348296.64| 1375113.67|

|    105 |  348311.49| 1375101.85|

|    109 |  348326.35| 1375090.03|

|    116 |  348336.67| 1375081.81|

|    677 |  348347.00| 1375073.58|

|    680 |  348357.33| 1375065.35|

|    683 |  348367.66| 1375057.12|

|    686 |  348377.99| 1375048.89|

|--------------------------------|

Участок № 311

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    702 |  348395.26| 1374957.65|

|    701 |  348393.45| 1374959.09|

|    699 |  348383.12| 1374967.32|

|    696 |  348372.79| 1374975.55|

|    693 |  348362.46| 1374983.78|

|    690 |  348352.13| 1374992.01|

|    687 |  348341.80| 1375000.24|

|     49 |  348339.43| 1374997.05|

|     41 |  348346.42| 1374991.49|

|     40 |  348359.49| 1374981.09|

|     42 |  348389.43| 1374957.26|

|    710 |  348391.74| 1374957.33|

|    711 |  348394.94| 1374957.57|

|    702 |  348395.26| 1374957.65|

|--------------------------------|

Участок № 312

|--------------------------------|

| Номер  |     Координаты, м     |

|межевого|-----------------------|

| знака  |     X     |     Y     |

|--------------------------------|

|    516 |  348467.97| 1374987.25|

|    127 |  348464.83| 1374989.74|

|    131 |  348454.40| 1374998.04|

|    141 |  348443.97| 1375006.35|

|    143 |  348433.54| 1375014.65|

|    150 |  348423.11| 1375022.95|

|    153 |  348412.68| 1375031.25|

|    156 |  348402.25| 1375039.55|

|    159 |  348391.82| 1375047.85|

|    163 |  348382.65| 1375055.15|

|    686 |  348377.99| 1375048.89|

|    689 |  348388.32| 1375040.66|

|    692 |  348398.65| 1375032.43|

|    695 |  348408.98| 1375024.20|

|    698 |  348419.31| 1375015.97|

|    120 |  348429.64| 1375007.74|

|    119 |  348441.50| 1374998.37|

|    123 |  348456.88| 1374986.52|

|    712 |  348464.90| 1374987.13|

|    516 |  348467.97| 1374987.25|

|--------------------------------|